Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

На поставку технических средств реабилитации (опоры в кровать различных модификаций) для обеспечения в 2024 году.

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (Приказ от 13 февраля 2018 г. № 86н) | Наименование товара, работы, услуги | Наименование по коду КТРУ, ОКПД2 | Количество (Штука (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Опора в кровать веревочная 6-05-01 | Опора в кровать веревочная | 32.50.22.129-00002083 | 8 |
| 2 2 | Опора в кровать металлическая 6-05-02 | Опора в кровать металлическая | 32.50.22.129-00002082 | 5 |
| 3 | Опора для ползания для детей-инвалидов 6-06-01 | Устройство для тренировки координации реабилитационное | 32.50.22.129-00000014 | 5 |
| 4 | Опора для лежания для детей-инвалидов 6-08-01 | Устройство для тренировки координации реабилитационное | 32.50.22.129-00000014 | 6 |
| 5 | Опора для стояния для детей-инвалидов 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | 32.50.22.129 | 10 |
| ИТОГО | 34 |

Опоры веревочные: конструкция веревочной опоры должна представлять собой веревочную лестницу. Веревочная лестница должна состоять из перекладин и троса, изготовленных из высокопрочных материалов. Веревочная опора в кровать должна быть с приспособлением для крепления. Крепление опоры должно выдерживать нагрузку инвалида весом не менее 100 кг.

Габаритные размеры:

- длина веревочной опоры не менее 1100 мм;

- ширина перекладины не менее 250 мм.

В комплект поставки должны входить:

- веревочная опора в кровать;

- крепежные изделия;

- инструкция по установке;

- упаковка.

Опоры металлические: конструкция опоры разборная и должна разбираться на 3 части. Опора должна состоять из металлической рамы-основания, к которой крепится вертикальная, регулируемая по высоте стойка с подвесной ручкой-опорой. Габаритные размеры опоры должны быть не менее 1000*650*1800 мм.

В комплект поставки должны входить:

- металлическая опора в кровать;

- инструкция по сборке;

- упаковка.

Опоры для сидения, опоры для стояния.

Опоры – это техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного перемещения людей с ограниченными возможностями, которое позволяет получить реабилитационный эффект от их применения, выраженный в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Опоры для лежания для детей-инвалидов, предназначены для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. В конструкции опоры для лежания должны быть предусмотрены следующие основные характеристики:

- должна быть деревянная основа, состоящая из сидения, боковин и спинки;

- спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального;

- спинка должна иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется;

- спинка и сидение опоры для лежания должны иметь мягкие съемные матрацы;

- должны быть мягкие абдукционные подушки-модули разных размеров, которые помогают скорректировать правильную позу ребенка;

- опора для лежания должна быть установлена на 4-х колесах с тормозами.

Опоры должны быть представлены в трех типоразмерах.

Общие требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и безопасности изделий:

Опоры должны соответствовать требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ Р51632-2021).

В соответствии с пунктом 4.6.4. ГОСТ Р 51632-2021 металлические части опоры должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали опоры при ее нормальной эксплуатации.

Края изделия должны быть без заусенцев и отслоений.

На каждое Изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия. Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Наружные поверхности опор должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Функциональные и качественные характеристики опор для сидения, ползания и лежания должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение срока службы данного вида технического средства реабилитации, который должен составлять не менее 2 лет.

В комплект опоры должны входить:

- эксплуатационная документация,

- гарантийный талон.

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: Российская Федерация, Сахалинская область, на выбор Получателя один из способов получения Товара: в пунктах выдачи или по месту жительства Получателя, согласно реестру Получателя.

Срок поставки всей партии товара в Сахалинскую область осуществляется поставщиком в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания контракта. Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от заказчика реестра получателей до 30.03.2024 года.

Срок действия контракта до 30.05.2024г.

Поставка товара Получателем не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 5 (Пять)% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения контракта – 30%.

Источник финансирования – средства федерального бюджета, выделенные заказчику на 2024 год в соответствии с действующим законодательством.

Код бюджетной классификации 79710030440139570323

| Начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Е.А. Янковская |
| --- | --- |

Яхина Л.В.

8(4242)49-44-58