Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве чехлами из полимерного материала в 2023 году.

| № п/п | Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) 32.50.23.190 | Чехол на культю голени из полимерных материалов (силиконовый) или чехол на культю голени силиконовый двухслойный, замковый или чехол на культю голени силиконовый, в конструкцию которого входят мембраны для вакуумного крепления (структура чехла - волокнистая). Чехол на культу голени предназначен для инвалидов, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла способствуют плотному и равномерному прилеганию к культи по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материал изготовления- медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 2 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) 32.50.23.190 | Чехол на культю бедра из полимерных материалов (силиконовый) предназначен для инвалидов, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла способствуют плотному и равномерному прилеганию к культи по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материал изготовления- медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 3 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) 32.50.23.190 | Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла способствуют плотному и равномерному прилеганию к культи по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материал изготовления- медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 4 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности 32.50.23.190 | Силиконовая косметическая оболочка для изготовления протеза предплечья с выраженным косметическим эффектом, детализированными папиллярными линиями, венами и суставами. Размер оболочки определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 5 | 8-06-01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный 32.50.23.190 | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 6 | 8-06-02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный 32.50.23.190 | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 7 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный 32.50.23.190 | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 8 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный 32.50.23.190 | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 9 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной 32.50.23.190 | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - шерсть, не менее 90%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |
| 10 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной 32.50.23.190 | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - шерсть, не менее 90%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1 |

Работы по обеспечению пострадавшего на производстве чехлами (далее - изделия) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Гарантийный срок устанавливается не менее 1 (один) месяц на чехлы хлопчатобумажные и шерстяные, не менее 7 (семь) месяцев на чехлы из полимерного материала (силиконовый) и косметическую оболочку на протез верхней конечности со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине пострадавшего, за счет собственных средств.

Объем работ: закупка без объема (Определение НМЦК в соответствии с ч.24 ст.22 44-ФЗ).

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание пострадавших выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания пострадавшего (в пределах Липецкой области) или по согласованию с пострадавшим выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию пострадавших (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию пострадавших - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению пострадавших в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.