Приложению № 1 к решению о внесение  изменений в извещение об осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме

# Техническое задание

на выполнение работ по индивидуальному изготовлению протезов верхних конечностей в 2024 году

1. Требования к количеству

Количество изделий: без определенного объёма (количество изделий определяется на основании заявки Заказчика на дату заключения государственного контракта).

2. Наименование работ

Работы по индивидуальному изготовлению протезов предусматривают следующее: снятие мерок; примерка и изготовление протезов, их последующая выдача; обучение пользованию изделием

3. Качество работ

Изделия должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Изделия должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении изделия не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей Получателя и должны быть разрешены к применению в протезно-ортопедических изделиях органами Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Изделие не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

4. Требования к упаковке и маркировке Изделия

Упаковка изделия обеспечивает ее защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Изделия являются новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными в 2024 году, не имеют восстановленных элементов. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при его транспортировке и хранении. Декларации о соответствии на изделие предоставляется (при наличии).

5. Технические и функциональные характеристики

| № п/п | Наименование изделия (согласно Приказу Минтруда и соцзащиты РФ № 86н от 13.02.2018 г) | Полное наименование изделия, предусмотренное маркировкой, и (или) шифр изделия (при наличии) | Единица измерения | Описание изделия в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Соответствие ГОСТам, стандартам, страна происхождения (производитель) | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протезы пальца: |
|  | 8-01-01 Протез пальца косметический | Протез пальца косметический | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации указательного /среднего/безымянного пальца. Конструктивные особенности изделия : Вариант исполнения – заполненный композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя. Комплектность: блок из 3-х пальцев. Тип изделия по уровню ампутации: протез пальца, основная фаланга пальца руки. Тип изделия по назначению: косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний | не менее 3 месяцев |
| Протезы кисти: |
|  | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти модель 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти модель 1 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне кисти с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Подбирается для пациента из типоразмерного ряда оболочек кисти максимальной готовности. Заполнение пустот : - пастасил двухкомпонентный. Крепление на культе пациента : - вкладная гильза из термопласта (педилона); - за счет формы оболочки и молниевой застежки оболочки кисти; - манжетка, связанная с кистью кожаными ремнями; - шнуровка. Регулировочно – соединительные устройства и комплектующие: Полуфабрикат : Кисть (оболочка) : - оболочка пластизолевая с выраженной косметичностью (возможностью подбора по тону естественной кожи пациента); - оболочка поливинилхлоридная с выраженной косметичностью (возможностью подбора по тону естественной кожи пациента). Тип изделия по уровню ампутации : протез кисти. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 3 месяцев |
|  | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти модель 2 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти модель 2 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне кисти с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Подбирается для пациента из типоразмерного ряда оболочек кисти максимальной готовности. Заполнение пустот : - пастасил двухкомпонентный. Крепление на культе пациента : - вкладная гильза из термопласта (педилона); - за счет формы оболочки и молниевой застежки оболочки кисти; - манжетка, связанная с кистью кожаными ремнями; - шнуровка. Регулировочно – соединительные устройства и комплектующие: Полуфабрикат : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированные паппилярные линии, вены и суставы, возможность подбора по тону). Тип изделия по уровню ампутации : протез кисти. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 3 месяцев |
|  | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти модель 3 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти модель 3 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне кисти с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Кисть (оболочка) изготавливается : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) кисти (оболочки). Крепление : - за счет формы оболочки с силиконовым ложементом и молниевая застежка оболочки. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие Кисть (оболочка): - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента, а также гладким покрытием (для быстрой смены верхней одежды)). Тип изделия по уровню ампутации : протез кисти. Тип изделия по назначению : косметический постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 3 месяцев |
|  | 8-02-01 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | штука | Конструктивные особенности изделия: Постоянная гильза изготавливается: - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал примерочной (пробной) гильзы: - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал постоянной (составной) гильзы: - кожа; - слоистый пластик на основе акриловых смол Крепление на культе пациента: - за счет формы постоянной гильзы; - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления (круговыми ремешками, застежкой, контактной манжеткой). Регулировочно – соединительные устройства и комплектующие: Адаптер (приемник) насадок : - из конструкционных марок стали. Комплект насадок : - по выбору пациента из ряда сменных насадок для выполнения повседневных или специализированных работ. Тип изделия по уровню ампутации: протез кисти. Тип изделия по назначению: рабочий, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) |
|  | 8-03-01 Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне кисти с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия: Постоянная (составная) гильза изготавливается по технологии трехмерной печати : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал примерочной (пробной) гильзы : - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал постоянной (составной) гильзы : - приемная гильза кисти: слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза предплечья : слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления. Регулировочно – соединительные устройства и комплектующие : Модуль кисти : - каркасный (активный) из полиамида с тяговыми тросами, зафиксированными на опорной части гильзы предплечья с индивидуальной регулировкой функциональных позиций. Наконечники пальцев : - каркасные (активные) из силикона с тяговыми тросами, зафиксированными на опорной части гильзы кисти с индивидуальной регулировкой функциональных позиций. Тип изделия по уровню ампутации : протез кисти. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) |
|  | 8-04-01 Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | штука | Назначение: Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне кисти с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия: Постоянная гильза изготавливается: -по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы: -термопласт. Материал постоянной гильзы: -слоистый пластик на основе акриловых смол; -слоистый пластик на основе акриловых смол с усилением карбоновым волокном; -силикон гипоалергенный высокотемпературной вулканизации повышенной прочности. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие (подбор осуществляется с обязательным контролем биоэлектрической активности мышц пациента): Протез состоит из трех основных частей: постоянная (несущая) гильза с интегрированной системой управления, системы питания и кисти с модулями пальцев. Кисть состоит из внешней гильзы и модулей пальцев с электромеханическим приводом, размещенных в корпусе. Управление кистью происходит за счет регистрации на поверхности кожи предплечья сигнала посредством миодатчиков, расположенных на гильзе. Управление скоростью и слой схвата осуществляется пропорционально силе напряжения мышц. В памяти системы управления одновременно находится 2 преднастроенных жеста. Конфигурация жеста выбирается пользователемс возможностью настройки не более 14 жестов. Тип изделия по уровню ампутации: протез кисти. Тип изделия по назначению: с микропроцессорным управлением, постоянный. | ГОСТ Р 51819-2022 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) |
| Протезы предплечья: |
|  | 8-01-03 Протез предплечья косметический модель 1 | Протез предплечья косметический модель 1 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал постоянной гильзы : - кожа; - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление на культе пациента : - за счет формы постоянной гильзы; - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления (велкро застежки, пряжки кожаные (капки, штрипки), шнуровка). Дополнительное крепление : - бандажое; - манжета силиконовая; - ременное с использованием кожаных полуфабрикатов; - отсутствует. Облицовка косметическая : - листовой пенополиуретан (поролон) (для изделий с постоянной гильзой, изготовленной по типу протеза плеча), перлоновый чулок. - отсутствует. Регулировочно – соединительные устройства и комплектующие: Локтевой узел (шины) : - из конструкционных марок стали (для изделий с постоянной гильзой, изготовленной по типу протеза плеча). - отсутствуют. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированные паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента). Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве не более 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-01-03 Протез предплечья косметический модель 2 | Протез предплечья косметический модель 2 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - слоистый пластик на основе акриловых смол; Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления; - манжетка, связанная с постоянной гильзой кожаными ремнями; - манжетка, связанная с постоянной гильзой шинами; - чехол из полимерного материала (силиконовый) и устройство замковое. Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел (шины) ; - из конструкционных марок стали; - отсутствует. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента); - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента), а также гладким покрытием (для быстрой смены верхней одежды). Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-01-03 Протез предплечья косметический модель 3 | Протез предплечья косметический модель 3 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (скелетированная) гильза изготавливается : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - термопласт. Материал изготовления постоянной (скелетированной) гильзы : - приемная гильза : гипоалергенный силикон высокотемпературной вулканизации повышенной прочности; - несущая гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол с усилением карбоновым волокном. Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая (дополнительно армированная нейлоновой сеткой) с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, костные выступы, вены и суставы), возможностью подбора по тону естественной кожи пациента, гладким покрытием (для быстрой смены верхней одежды), Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) Не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-02-02 Протез предплечья рабочий модель 1 | Протез предплечья рабочий модель 1 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал постоянной гильзы : - кожа; - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы постоянной гильзы (неспадающая); - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления; - манжетка, связанная с постоянной гильзой кожаными ремнями; - манжетка, связанная с постоянной гильзой шинами. Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие Локтевой узел (шины) ; - из конструкционных марок стали; - отсутствует. Адаптер (приемник) насадок : - из конструкционных марок стали. Комплект насадок : - по выбору пациента из ряда сменных насадок для выполнения повседневных или специализированных работ. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : рабочий, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-02-02 Протез предплечья рабочий модель 2 | Протез предплечья рабочий модель 2 | штука | Назначение: Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия: Постоянная (скелетированная) гильза изготавливается: - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы: - термопласт. Материал постоянной (скелетированной) гильзы: - приемная гильза: гипоалергенный силикон высокотемпературной вулканизации повышенной прочности; - несущая гильза: слоистый пластик на основе акриловых смол с усилением карбоновым волокном. Крепление: - за счет формы постоянной гильзы (неспадающая). Дополнительное крепление: - бандажное. Облицовка косметическая: - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие: Адаптер (приемник) насадок: - из конструкционных марок стали. Комплект насадок: - по выбору пациента из ряда сменных насадок для выполнения повседневных, специализированных работ, в том числе для занятий физическими упражнениями. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.): - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: рабочий, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) модель 1 | Протез предплечья активный (тяговый) модель 1 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (составная) гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы : - приемная гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления. Крепление тяговое (управление кистью) : - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Кисть : - каркасная (активная) функционально-косметическая с пружинным схватом, бесступенчато регулируемой тугоподвижностью и активным раскрытием пальцев (функция ротации реализована в составе модуля кисти). Оболочка кисти (изделие комплектуется четырьмя оболочками (из них три сменные) : - оболочка пластизолевая; - оболочка поливинилхоридная. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) модель 2 | Протез предплечья активный (тяговый) модель 2 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (составная) гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы : - приемная гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления; - манжетка, связанная с постоянной гильзой кожаными ремнями; - манжетка, связанная с постоянной гильзой шинами. Крепление тяговое (управление кистью) : - специальное, подгоночное (бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов); - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел (шины) ; - из конструкционных марок стали; - отсутствует. Кисть : - каркасная (активная) функционально-косметическая с пружинным схватом и узлом пассивной ротации. Оболочка кисти (изделие комплектуется четырьмя оболочками (из них три сменные) : - оболочка пластизолевая; - оболочка поливинилхоридная. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) модель 3 | Протез предплечья активный (тяговый) модель 3 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (составная) гильза изготавливается по технологии трехмерной печати : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы : - приемная гильза: гипоалергенный силикон высокотемпературной вулканизации повышенной прочности, слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза: гипоалергенный силикон высокотемпературной вулканизации повышенной прочности, слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Узел лучезапястный : - каркасный (пассивный) из полиамида. Модуль кисти : - каркасный (активный) из полиамида с тяговыми тросами, зафиксированными на опорной части гильзы предплечья с индивидуальной регулировкой функциональных позиций. Наконечники пальцев модуля кисти : - каркасные (активные) из силикона с тяговыми тросами, зафиксированными на опорной части гильзы кисти с индивидуальной регулировкой функциональных позиций. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) модель 4 | Протез предплечья активный (тяговый) модель 4 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (составная) гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы : - приемная гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления. Крепление тяговое (управление кистью) : - специальное, подгоночное (бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов); - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Узел лучезапястный : - каркасный (пассивный) из полиамида. Кисть : - каркасная (активная) функционально-косметическая с пружинным схватом и узлом пассивной ротации. Оболочка кисти (изделие комплектуется четырьмя оболочками (из них три сменные) : - оболочка силиконовая с выраженной косметичностью. Дополнительное оснащение : - крюк функциональный для выполнения повседневных или специализированных работ. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) модель 5 | Протез предплечья активный (тяговый) модель 5 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (скелетированная) гильза изготавливается : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - термопласт. Материал изготовления постоянной (скелетированной) гильзы : - приемная гильза : гипоалергенный силикон высокотемпературной вулканизации повышенной прочности; - несущая гильза : силикон, слоистый пластик на основе акриловых смол с усилением карбоновым волокном. Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая). Крепление тяговое (управление кистью) : - специальное, подгоночное (бандажное). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Кисть : - каркасная (активная) функционально-косметическая с функцией схвата, приводимой в действие путем натяжения тянок усеченной конечностью или здоровой рукой. Оболочка кисти : - оболочка поливинилхлоридная с выраженной косметичностью и специализированным покрытием с возможностью удаления загрязнений, а также возможностью подбора по тону естественной кожи пациента. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез предплечья. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) месяцев 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением модель 1 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением модель 1 | штука | Назначение: Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия: Постоянная (составная) гильза изготавливается: - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы: - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы: - приемная гильза: слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза: слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление: - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления. Облицовка косметическая: - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие (подбор осуществляется с обязательным контролем биоэлектрической активности мышц пациента): Кисть: - сенсорная, электромеханическая повышенного быстродействия (скорость раскрытия 250,0 мм./сек., функция раскрытия кисти в случае разрядки аккумуляторной батареи) с микропроцессорной системой управления, интегрированной в гильзу. Контроллер и ротатор запястья: - комплексная система адаптивной подстройки (вращения) под цели и задачи конкретного пациента, при выполнении различных двигательных функций. Оболочка кисти (изделие комплектуется двумя оболочками (из них одна сменная): - оболочка силиконовая с выраженной косметичностью. Дополнительное оснащение: - аккумулятор (сменный); - оболочка кисти (сменная); - устройство зарядное. Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: с микропроцессорным управлением, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. | не менее 36 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) |
|  | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением модель 2 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением модель 2 | штука | Назначение: Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия: Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава, а также при транскарпальной ампутации кисти, вычленении кисти в лучезапястном суставе. Протез состоит из двух основных частей: гильзы и модуля кисти. Гильза в свою очередь состоит из приемной и внешней. Внешняя гильза изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. Приёмная гильза изготавливается из мягких смол (термолин), силикона. Удержание протеза на культе осуществляется за счет мягких тканей и формы культи. Возможно индивидуальное изготовление с применением 3D сканирования и печати SLS методом. Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и активная ротация большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты под различные предметы и действия. Приводы пальцев электромеханические. Протез обладает возможностью переключения от мио сигналов, а также по переключателю, на 12 различных видов схвата, которые пользователь программирует самостоятельно через мобильное приложение, подключенное к протезу. 3 преднастроенных жеста. Пальцы со 2-го по 5-ый имеют подвижные взаимозависимые 2 сустава. Большой палец кисти с электромеханическим управлением движений обеспечивает сгибание-разгибание, приведение-отведение. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Цвет композитной гильзы по выбору пациента. Протез имеет пассивную ротацию кисти в шарнире запястья. Управление протезом происходит за счет регистрации на поверхности кожи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Управление скоростью и силой схвата может осуществляться пропорционально силе напряжения мышц культи, что позволяет брать хрупкие предметы, не боясь сломать их. Управление протезом - одно/двухканальное. Источником энергии служит заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Литиево-ионный аккумулятор расположен внутри несущей гильзы. Кабели электродов и кабель соединения с аккумулятором проходят внутри несущей гильзы. Аккумулятор располагается внутри несущей гильзы протеза и для компактности однократно изогнут по одной плоскости. Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Имеется светодиодная индикация статуса батареи. Применение косметической оболочки не предусмотрено. Технические характеристики модуля кисти по согласованию: - рабочее напряжение – 6 В; - рабочая температура: минимальная -10С, максимальная +40 С; - ширина раскрытия – 100 мм; - максимальное усилия захвата – 100 Н; - время полного раскрытия/закрытия – 1,5 с.; - вес модуля кисти – 450 г. Технические характеристики аккумулятора по согласованию: Зарядка через универсальный разъем USB type C; Емкость АКБ на выбор получателя – 1,2 или 2,5 А/ч: 1,2 А/ч: - время до полной зарядки – 3,5 часа; - вес - 25 г. 2,5 А/ч: - время до полной зарядки – 5,5 часа; - вес – 44 г. Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: с микропроцессорным управлением, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. | не менее 36 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) |
| Протезы плеча: |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический модель 1 | Протез плеча косметический модель 1 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - кожа; - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы постоянной гильзы (неспадающая); - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления. Дополнительное крепление : - специальное подгоночное (бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов); - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - листовой пенополиуретан (поролон), перлоновый чулок. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел (шины) ; - из конструкционных марок стали. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента). Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический модель 2 | Протез плеча косметический модель 2 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - чехол из полимерного материала (силиконовый) и устройство замковое. Облицовка косметическая : - листовой пенополиуретан (поролон), перлоновый чулок. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел (шины) ; - из конструкционных марок стали. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента). Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический модель 3 | Протез плеча косметический модель 3 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - чехол из полимерного материала (силиконовый) специализированный (с дополнительным усилением текстильной матрицей) и устройство замковое. Облицовка косметическая : - листовой пенополиуретан (поролон), перлоновый чулок. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел (шины) ; - из конструкционных марок стали. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента). Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический модель 4 | Протез плеча косметический модель 4 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - чехол из полимерного материала (силиконовый) специализированный (с дополнительным усилением текстильной матрицей) и устройство замковое. Облицовка косметическая : - заготовка из вспененного полиуретана (подбирается для пациента из типоразмерного ряда заготовок с предварительно заданной формой и подгоняется под конкретные размеры (объемные параметры)), перлоновый чулок. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел ; - модульный функционально-косметический с бесступенчато регулируемым положением. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента). Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический модель 5 | Протез плеча косметический модель 5 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - чехол из полимерного материала (силиконовый) специализированный (с дополнительным усилением текстильной матрицей) и устройство замковое. Облицовка косметическая : - заготовка из вспененного полиуретана (подбирается для пациента из типоразмерного ряда заготовок с предварительно заданной формой и подгоняется под конкретные размеры (объемные параметры)), перлоновый чулок. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел ; - модульный функционально-косметический с бесступенчато регулируемым положением. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента, а также гладким покрытием (для быстрой смены верхней одежды)). Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический модель 6 | Протез плеча косметический модель 6 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - чехол из полимерного материала (силиконовый) специализированный (с дополнительным усилением текстильной матрицей) и устройство замковое. Облицовка косметическая : - заготовка из вспененного полиуретана (подбирается для пациента из типоразмерного ряда заготовок с предварительно заданной формой и подгоняется под конкретные размеры (объемные параметры)), перлоновый чулок. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел ; - модульный (активный) функционально-косметический с бесступенчато регулируемым положением и тяговым замком. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента, а также гладким покрытием (для быстрой смены верхней одежды)). Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол |
|  | 8-02-03 Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - кожа; - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы постоянной гильзы (неспадающая); - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления. Дополнительное крепление : - специальное подгоночное (бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов); - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие Локтевой узел (шины) ; - из конструкционных марок стали; - отсутствует. Адаптер (приемник) насадок : - из конструкционных марок стали. Комплект насадок : - по выбору пациента из ряда сменных насадок для выполнения повседневных или специализированных работ. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : рабочий, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол |
|  | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) модель 1 | Протез плеча активный (тяговый) модель 1 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (составная) гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы : - приемная гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления. Крепление тяговое (управление кистью и локтевым узлом) : - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел : - каркасный (активный) функционально-косметический со ступенчато регулируемым положением. Кисть : - каркасная (активная) функционально-косметическая с пружинным схватом, бесступенчато регулируемой тугоподвижностью и активным раскрытием пальцев (функция ротации реализована в составе модуля кисти). Оболочка кисти (изделие комплектуется четырьмя оболочками (из них три сменные) : - оболочка пластизолевая; - оболочка поливинилхоридная. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) модель 2 | Протез плеча активный (тяговый) модель 2 | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная (составная) гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы : - приемная гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза : слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы приемной гильзы с элементами крепления. Крепление тяговое (управление кистью и локтевым узлом) : - специальное, подгоночное (бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов); - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Локтевой узел : - каркасный (активный) функционально-косметический с бесступенчато регулируемым положением. Узел лучезапястный : - каркасный (пассивный) из полиамида. Кисть : - каркасная (активная) функционально-косметическая с пружинным схватом и узлом пассивной ротации. Оболочка кисти (изделие комплектуется четырьмя оболочками (из них три сменные) : - оболочка силиконовая с выраженной косметичностью. Чехол на культю предохранительный (защитный) по выбору пациента (в количестве 4 шт.) : - хлопчатобумажный; - шерстяной; - отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации : протез плеча. Тип изделия по назначению : активный (тяговый), постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-04-03 Протез плеча с микропроцессорным управлением | 8-04-03 Протез плеча с микропроцессорным управлением | штука | Назначение: Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (недоразвитии) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия: Постоянная (составная) гильза изготавливается: - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы: - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной (составной) гильзы: - приемная гильза: слоистый пластик на основе акриловых смол; - несущая гильза: слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление: - за счет формы приемной гильзы (неспадающая); - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления. Дополнительное крепление: - специальное подгоночное (бандажное). Облицовка косметическая: - отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие (подбор осуществляется с обязательным контролем биоэлектрической активности мышц пациента): Локтевой узел: -с механическим приводом и возможностью многоступенчатого сгибания и фиксации в необходимом положении. Кисть: -сенсорная, электромеханическая повышенного быстродействия ширина раскрытия 100,0 мм., пассивная ротация 180 градусов, функция схвата в щепоть, функция раскрытия кисти в случае разрядки аккумуляторной батареи), с автоматической системой стабилизации захвата, с функцией гибкого захвата, интегрированной в гильзу. Управление кистью происходит за счет регистрации на поверхности кожи плеча сигнала посредством миодатчиков, расположенных на гильзе. Управление скоростью и слой схвата осуществляется пропорционально силе напряжения мышц. Оболочка кисти: -оболочка поливинилхлоридная со специальным покрытием, увеличивающим эксплуатационные характеристики -отсутствует. Тип изделия по уровню ампутации: протез плеча. Тип изделия по назначению: с микропроцессорным управлением, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. | не менее 36 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) |
| Протезы после вычленения плеча: |
|  | 8-05-02 Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | штука | Назначение : Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при ампутации (вычленении) верхней конечности на уровне плеча с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия : Постоянная гильза изготавливается : - по абформеру (копии постоянной гильзы прежнего изделия); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку) с изготовлением примерочной (пробной) гильзы. Материал изготовления примерочной (пробной) гильзы : - гипсовые бинты; - полиэтилен высокого давления; - слоистый пластик на основе акриловых смол; - термопласт. Материал изготовления постоянной гильзы : - кожа; - слоистый пластик на основе акриловых смол. Постоянная гильза может включать дополнительные смягчающие элементы : - вкладной чехол из вспененных материалов (нора, педилин и т.д.). Крепление : - за счет формы постоянной гильзы с элементами крепления. Дополнительное крепление : - специальное подгоночное (бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов); - специальное, подгоночное (ременное с использованием кожаных полуфабрикатов). Облицовка косметическая : - листовой пенополиуретан (поролон), заготовка из вспененного полиуретана (подбирается для пациента из типоразмерного ряда заготовок с предварительно заданной формой и подгоняется под конкретные размеры (объемные параметры)), перлоновый чулок. Регулировочно-соединительные устройства и комплектующие : Плечевой узел : - сферический (пассивный) с бесступенчато регулируемым положением. Локтевой узел ; - - модульный функционально-косметический с бесступенчато регулируемым положением. Адаптер кисти : - с резьбовой шпилькой. Кисть : - оболочка силиконовая с ярко выраженной косметичностью (детализированная текстура (паппилярные линии, вены и суставы) и возможностью подбора по тону естественной кожи пациента). Тип изделия по уровню ампутации : протез после вычленения плеча. Тип изделия по назначению : косметический, постоянный. | ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования. | не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) Не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления |
|  | 8-05-01 Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | штука | Назначение: Изготавливается по индивидуальному заказу для личного использования конкретным пациентом при одностороннем или двусторонним врожденным или ампутационным дефекте предплечья с учетом антропометрических данных. Конструктивные особенности изделия: Протез должен быть изготовлен по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, примерочный наплечник из термопласта, постоянный — из слоистого пластика на основе акриловых смол и высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления состоит из наплечника по слепку, комплекса узлов для протеза после вычленения плеча, несущей гильзы из композитных материалов на основе акриловых смол, индивидуального крепления, локтевого модуля, системной электрокисти, системы управления и электропитания Пассивный локтевой модуль с электронным фиксатором присоединен к несущей гильзе плеча с возможностью ротации. Литиево-ионный аккумулятор присоединен к несущей гильзе посредством крепежной рамки. Локтевой модуль присоединён к несущей гильзе плеча с возможностью ротации. Локтевой модуль со сквозным электросоединением EasyPlug и усилителем сгибания (AFB) для биоэлектрических гибридных протезов, с внутренним фиксатором в исполнении без храповика, усилителем сгибания (AFB) и шарнирным соединением с плечом (серповидный шарнир), с регулируемой силой трения. Максимально допустимая нагрузка составляет для фиксатора 230 Н при длине предплечья 305 мм. Кабели электродов и кабель соединения с аккумулятором проходят внутри несущей гильзы и вставляются в гнезда локтевого шара, и затем соединяются с коаксиальным штекером электрокисти. Кабели электродов и кабель соединения с аккумулятором проходят внутри несущей гильзы и вставляются в гнезда локтевого шара, и затем соединяются с коаксиальным штекером электрокисти. Посредством миниатюрной передачи компактный мощный электродвигатель приводит в движение средний и указательный, а также большой пальцы. В качестве источника энергии служит заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Протез комплектуется косметической оболочкой из силикона. Технические характеристики электрокисти: рабочее напряжение 6/2,2 В, рабочая температура 0-70* С, ширина раскрытия 100 мм., максимальное усилия схвата, 90Н, средняя скорость 110 мм/с, вес (с системным каркасом руки) 310 гр. Технические характеристики: литиево-ионного аккумулятора: емкость 900 мАч, время до полной зарядки 3,5 часа, номинальное напряжение (среднее) 7,2 В, вес 65rp. Технические характеристики электрода: рабочее напряжение: Uв 4,8-7,2B, диапазон частот 90-450 Гц, температура окружающей среды 15-60 *С, габариты Д*Ш*П* 1 8*9,5мм., вес 4,5 гp. Материалы и Комплектующие по согласованию: - электрокисть, артикул (шифр) – 8E41=7-D, 1 шт.; - запястье, артикул (шифр) – 10V18=50, 1 шт.; - трубка, артикул (шифр) – 99В13=21, 1 шт.; - аксессуары для электродов, артикул (шифр) – 13Е200=50, 1 шт.; - электроды 50 Гц, артикул (шифр) – 13Е200=50, 1 шт.; - распределитель, артикул (шифр) – 13Е190=150, 1 шт.; - кабель электродный, артикул (шифр) – 13Е129=300, 1 шт.; - закладная, артикул (шифр) – 757Z184=1, 1 шт.; - батарейка, артикул (шифр) – 757B20, 1 шт.; - зарядное устройство, артикул (шифр) – 757L20, 1 шт.; - локоть, артикул (шифр) – 12К50=50, 1 шт.; - косметическая оболочка, артикул (шифр) – TSG303, 1 шт.; - разблокиратор, артикул (шифр) – SJ45, 1 шт.; - тяговый переключатель, артикул (шифр) – 9Х18=8, 1 шт.; - качающийся переключатель, артикул (шифр) – 9Х25, 1 шт.; - кабель, артикул (шифр) – 13Е129=G1000, 1 шт.; - соединительный кабель, артикул (шифр) – 13Е99=1200, 1 шт. Тип изделия по уровню ампутации: протез плеча. Тип изделия по назначению: с электромеханическим приводом и контактной системой управления, постоянный. | ГОСТ Р 51819-2022 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания. | не менее 36 месяцев (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев) |