Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, не требующих стационарных

условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий

граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки  на проведение открытого конкурса в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Количество: 8 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 550 283,35 рублей

ИКЗ: 231100104079110010100100890013250323.

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Крепление наколенником. | 3 |
| 2 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В качестве вкладного элемента применяется чехол с вакуумным клапаном. Система голень-стопа аквалимб, коленный модуль полицентрический. | 5 |
|  |  | ИТОГО | 8 |

*Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление Изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: В течение 50 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 55 календарных дней с даты получения разнарядки Заказчика и не позднее 15 сентября 2023 года (включительно).

Срок действия Контракта: до 29.09.2023 года.

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние