#### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# Наименование объекта закупки: поставка автомобилей для социального обеспечения

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Наименование товара | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД 2/ КТРУ (при наличии) | Кол-во | Ед. изм. | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги. С механической трансмиссией. | Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390/-/01.29.24.03.03 | 2 | шт. | Качественная | Описание 1 | Категория автомобиля: М1 - без левой ноги; Количество посадочных мест - 5 штук Тип кузова – седан Тип привода - переднеприводный Тип двигателя – четырехтактный, бензиновый Расположение двигателя – переднее поперечное Трансмиссия (тип) - механическая Тип коробки передач: - механическое управление Колесная формула/ведущие колеса – 4х2/передние Оборудование автомобиля- в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 Адаптированный орган управления - должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций левой ноги | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Описание 2 | Экологический класс – не менее 2 Количество дверей – не менее 4 Топливо – бензин с октановым числом - не менее 92 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | > 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | Автомобиль с адаптированными органами управления без участия обеих ног. С механической трансмиссией. | Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390/-/01.29.24.04.03 | 4 | шт. | Качественная | Описание 1 | Категория автомобиля: М1 - без обеих ног; Количество посадочных мест - 5 штук Тип кузова – седан Тип привода - переднеприводный Тип двигателя – четырехтактный, бензиновый Расположение двигателя – переднее поперечное Трансмиссия (тип) - механическая Тип коробки передач: - механическое управление Колесная формула/ведущие колеса – 4х2/передние Оборудование автомобиля- в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 Адаптированный орган управления - должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций левой ноги | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Описание 2 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - > 1500 и ≤ 1800 Экологический класс – не менее 2 Количество дверей – не менее 4 Топливо – бензин с октановым числом - не менее 92 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | > 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

Требования к условиям поставки:

1.1. Автомобили для получателей (далее – автомобили, Товар) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.2. Автомобили должны быть легковым.

1.3. Автомобили должны быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

1.4. Автомобили должны быть 2023-2024 года изготовления.

1.5.Автомобили, предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций нижних конечностей (без левой ноги и без обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированные органы управления).

1.6. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобилей.

1.8. Комплект документов для приемки автомобилей: паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»; сервисная книжка; руководство по эксплуатации автомобилей; копия одобрения типа транспортного средства / копия заключения об оценке транспортных средств; копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функций нижних конечностей (без левой ноги и без обеих ног)); другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

1.9. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.