Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области ортезами.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 32.50.22.129 | Аппарат на нижние конечности и туловище, изготавливается индивидуально по слепкам и представляет собой конструкцию, состоящую из двух аппаратов на всю ногу, соединенных полукорсетом. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную обувь. Крепление аппаратов и полукорсета осуществляется при помощи застежек. | 20 | штука |
| Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.129 | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, корригирующий. Изготовление по слепку. Назначение - постоянное. | 10 | штука |
| Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129 | Аппарат на всю ногу, изготовление осуществлено методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку. В зависимости от показаний применяются свободные замковые коленные шарниры. Голеностопные шарниры позволяют регулировать объем и усилие движения в суставе. Крепление с помощью застежек. | 20 | штука |