ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности

ИКЗ 241683200079768290100100880013250323

| Наименование | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЭИ) | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав | Назначение изделия | Качественная | Ортопедический аппарат на голеностопный сустав- техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на голеностопный сустав с захватом части голени, стопу или ее часть. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные характеристики | Качественная | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав фиксирующий - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Способ изготовления элементов ортопедического аппарата | Качественная | Элементы аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал для изготовления приемных гильз, вид крепления | Качественная | Кожа или термопласт, допускается применение смягчающего слоя из вспененного материала, с движением в голеностопном шарнире, крепление индивидуальное. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Назначение изделия | Качественная | Ортопедический аппарат на голеностопный и коленный суставы: Техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на коленный сустав с захватом части бедра, голень, голеностопный сустав, стопу или ее часть. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные характеристики | Качественная | Аппарат на голеностопный и коленный суставы - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Способ изготовления элементов ортопедического аппарата | Качественная | Элементы аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал для изготовления приемных гильз, вид крепления | Качественная | Термопласт или кожа. Внутренний смягчающий слой должен быть изготовлен из вспененного термопласта. Крепление - индивидуальное. Шины должны быть с замком или без замка в коленном шарнире, с регулировкой амплитуды движения в голеностопном шарнире |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Технические характеристики | Качественная | Шины должны быть с замком или без замка в коленном шарнире, с регулировкой амплитуды движения в голеностопном шарнире. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Функциональные характеристики | Качественная | Аппарат ортопедический на коленный и тазобедренный суставы фиксирующий- - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Способ изготовления элементов ортопедического аппарата | Качественная | Элементы ортопедического аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструкция приемной гильзы | Качественная | Приемная гильза состоит из: полукорсета, гильз на бедро, голень. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал для изготовления приемных гильз, вид крепления | Качественная | Термопласт или кожа. Внутренний смягчающий слой должен быть изготовлен из вспененного термопласта. Крепление индивидуальное. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Технические характеристики | Качественная | Металлические шины должны быть с замком или без замка в коленном и тазобедренном шарнирах. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Аппарат на коленный сустав | Назначение изделия | Качественная | Ортопедический аппарат на коленный сустав - Техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на коленный сустав с захватом частей бедра и голени. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные характеристики | Качественная | Аппарат на коленный сустав фиксирующий - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Способ изготовления элементов ортопедического аппарата | Качественная | Элементы ортопедического аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал для изготовления приемных гильз, вид крепления | Качественная | Термопласт или кожа. Внутренний смягчающий слой должен быть изготовлен из вспененного термопласта. Крепление индивидуальное. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Технические характеристики | Качественная | Шины должны быть с замком или без замка в коленном шарнире. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Назначение изделия | Качественная | Ортопедический аппарат на тазобедренный сустав: Техническое средство реабилитации, имеющее шарнир(ы), соединяющий(ие) гильзу(ы) бедра и полукорсета (корсета), элементы крепления, надеваемое на тазобедренный сустав (суставы) с захватом тазового пояса и части бедра (бедер). Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные характеристики | Качественная | Аппарат на тазобедренный сустав фиксирующий - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Способ изготовления элементов ортопедического аппарата | Качественная | Элементы ортопедического аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструкция приемной гильзы | Качественная | Приемная гильза состоит из: полукорсета, гильзы на бедро. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал для изготовления приемных гильз, вид крепления | Качественная | Термопласт или кожа. Внутренний смягчающий слой должен быть изготовлен из вспененного термопласта. Крепление индивидуальное |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Технические характеристики | Качественная | Металлические шины должны быть с замком или без замка в тазобедренном шарнире. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Аппарат на всю ногу | Назначение изделия | Качественная | Ортопедический аппарат на всю ногу - техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, вертлуг и пояс или без них, надеваемое на бедро, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу с захватом туловища или без.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональные характеристики | Качественная | Аппарат на всю ногу - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Способ изготовления элементов ортопедического аппарата | Качественная | Элементы ортопедического аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал для изготовления приемных гильз, вид крепления | Качественная | Кожа или термопласт. Допускается применение смягчающего слоя из вспененного материала |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Технические характеристики | Качественная | Шины должны быть стальные или из легких сплавов беззамковые в коленном шарнире или замковые в коленном шарнире, обеспечивающие фиксацию узлов ортопедического аппарата в положении полного или частичного разгибания и в положении сгибания при необходимости. Наличие аппаратной стельки. Крепление индивидуальное |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Место поставки

Прием заказов на выполнение работ, проведение замеров, примерка, подгонка и выдача готовых изделий (в том числе обслуживание Получателей выездными бригадами на дому) осуществляется по согласованию с Получателем:

- либо по месту жительства (пребывания) Получателя в пределах Тамбовской области;

- либо в пункте приема по обслуживанию Получателей, организованном Исполнителем, по месту нахождения Исполнителя в пределах Тамбовской области.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок составляет 7 (семь) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Срок выполнения работ

Выполнение работ в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента обращения получателя с направлением к Исполнителю, но не позднее 30.11.2024 года.

Аппараты на нижние конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 (Разд. 4), ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 53346-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.