Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий

по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, требующих стационарных условий по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей

Начальная (максимальная) цена контракта — 3 305 000,00 руб.

Протез нижней конечности — 1 шт.

ОКПД 2: 32.50.22.121 – протезы внешние

ИКЗ 221100102181610010100101180013250323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приёмная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку из литьевых смол холодного отверждения. Силиконовый лайнер с замковой системой крепления. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Одноосный гидравлический коленный модуль с полностью электронным контролем фазами опоры и переноса в реальном времени, с автоматической подстройкой под условия и скорость ходьбы. Улучшенная защита от спотыкания, интуитивная функция опоры, ручная функция блокировки, безопасное движение спиной вперёд, функция приседания. Имеет два дополнительных пользовательских режима, управление через специальное приложение, устойчив к брызгам, не требует специального несущего модуля. Защитный протектор, оберегающий протез от ударов, влияния окружающей среды и износа. Косметическая накладка. Динамичная карбоновая стопа с расщепленной носочной частью и отведенным большим пальцем для пациентов с высоким уровнем двигательной активности. Пружинные карбоновые и полимерные элементы обеспечивают ощутимое подошвенное сгибание при наступании на пятку, а также естественный перекат и высокую энергоотдачу. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. | 1 |
| ИТОГО | 1 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей лиц, пострадавших на производстве в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

Предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.

- Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.12.2022.