Приложение к № 1

к Извещению об осуществлению закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных и комнатных.

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Количество | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/ КТРУ отсутствует/ 01.28.07.02.02.05 | Х | Шт. | Назначение кресла-коляски | для передвижения детей-инвалидов ростом до 140 см в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. |
|  |  |  |  |  |  | Материал рамы коляски | из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. |
|  |  |  |  |  |  | Складная конструкция рамы кресла- коляски | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструментов | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Конструкция кресла-коляски | рама-шасси и стульчик. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности установки по направлению движения посадочного места на жестком основании | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой по высоте ручки для сопровождающего лица | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемной обивки спинки и сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Материал обивки спинки и сиденья | прочная и дышащая ткань, поддающаяся санитарной обработке. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой спинки сиденья по углу наклона и высоте; | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение спинки сиденья | Подголовник, регулируемые боковые упоры для туловища. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие сиденья, регулируемого по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки угла наклона сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение сиденья | - мягкий съемный валик (абдуктор) или ремень для сохранения зазора между ногами, трехточечный и поясной ремни или четырех / пяти точечный ремень безопасности, регулируемые по длине. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие подножки, регулируемой по углу наклона до горизонтального положения и оснащенной единой опорой для стоп. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие ремня-фиксатора для стоп и/или ремня-упора для голени. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие пневматических/цельнолитых покрышек поворотных колес | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колес | ≥ 170 мм и ≤ 240 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие механизма фиксации положения поворотных колеса | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемных задних колес с пневматическими/цельнолитыми покрышками | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр задних колес | ≥ 210 мм и ≤ 290 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие стояночного тормоза | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Вид стояночного тормоза | единый или раздельный |
|  |  |  |  |  |  | Наличие амортизаторов в подвеска рамы кресла-коляски | да |
|  |  |  |  |  |  | Месторасположение амортизаторов | Задняя или передняя подвеска рамы |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки ширины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки высоты спинки | от не менее 430 мм и до не более 780 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки подлокотников по высоте | от не менее 130 мм и до не более 270 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки длины подножки | от не более 230 мм и до не менее 325 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Количество положений регулируемой по углу наклона спинки | ≥ 4 |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона спинки | ≥ 45º; |
|  |  |  |  |  |  | Регулируемый угол наклона сиденья | ≥ 20°; |
|  |  |  |  |  |  | Габаритная ширина кресла-коляски | ≤ 690 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | ≤ 29 кг. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие капюшона | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие поясничный валик | Да. |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/ КТРУ отсутствует/ 01.28.07.02.02.05 | Х | Шт. | Назначение кресла-коляски | для передвижения детей-инвалидов ростом до 165 см в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. |
|  |  |  |  |  |  | Материал рамы коляски | из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. |
|  |  |  |  |  |  | Складная конструкция рамы кресла- коляски | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструментов | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Конструкция кресла-коляски | рама-шасси и стульчик. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности установки по направлению движения посадочного места на жестком основании | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой по высоте ручки для сопровождающего лица | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемной обивки спинки и сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Материал обивки спинки и сиденья | прочная и дышащая ткань, поддающаяся санитарной обработке. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой спинки сиденья по углу наклона и высоте; | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение спинки сиденья | Подголовник, регулируемые боковые упоры для туловища. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие сиденья, регулируемого по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки угла наклона сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение сиденья | - мягкий съемный валик (абдуктор) или ремень для сохранения зазора между ногами, трехточечный и поясной ремни или четырех / пяти точечный ремень безопасности, регулируемые по длине. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие подножки, регулируемой по углу наклона до горизонтального положения и оснащенной единой опорой для стоп. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие ремня-фиксатора для стоп и/или ремня-упора для голени. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие пневматических/цельнолитых покрышек поворотных колес | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колес | ≥ 170 мм и ≤ 240 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие механизма фиксации положения поворотных колеса | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемных задних колес с пневматическими/цельнолитыми покрышками | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр задних колес | ≥ 210 мм и ≤ 290 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие стояночного тормоза | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Вид стояночного тормоза | единый или раздельный |
|  |  |  |  |  |  | Наличие амортизаторов в подвеска рамы кресла-коляски | да |
|  |  |  |  |  |  | Месторасположение амортизаторов | Задняя или передняя подвеска рамы |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки ширины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки высоты спинки | от не менее 430 мм и до не более 780 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки подлокотников по высоте | от не менее 130 мм и до не более 270 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки длины подножки | от не более 315 мм и до не менее 390 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Количество положений регулируемой по углу наклона спинки | ≥ 4 |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона спинки | ≥ 45º; |
|  |  |  |  |  |  | Регулируемый угол наклона сиденья | ≥ 20°; |
|  |  |  |  |  |  | Габаритная ширина кресла-коляски | ≤ 690 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | ≤ 29 кг. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие капюшона | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие поясничный валик | Да. |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/КТРУ отсутствует/ 01.28.07.01.02.05 | Х | Шт. | Назначение кресла-коляски | для передвижения детей-инвалидов ростом до 140 см в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. |
|  |  |  |  |  |  | Материал рамы коляски | из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. |
|  |  |  |  |  |  | Складная конструкция рамы кресла- коляски | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструментов | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Конструкция кресла-коляски | рама-шасси и стульчик. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности установки по направлению движения посадочного места на жестком основании | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой по высоте ручки для сопровождающего лица | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемной обивки спинки и сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Материал обивки спинки и сиденья | прочная и дышащая ткань, поддающаяся санитарной обработке. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой спинки сиденья по углу наклона и высоте; | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение спинки сиденья | Подголовник, регулируемые боковые упоры для туловища. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие сиденья, регулируемого по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки угла наклона сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение сиденья | - мягкий съемный валик (абдуктор) или ремень для сохранения зазора между ногами, трехточечный и поясной ремни или четырех / пяти точечный ремень безопасности, регулируемые по длине. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие подножки, регулируемой по углу наклона до горизонтального положения и оснащенной единой опорой для стоп. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие ремня-фиксатора для стоп и/или ремня-упора для голени. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие пневматических/цельнолитых покрышек поворотных колес | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колес | ≥ 170 мм и ≤ 240 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие механизма фиксации положения поворотных колеса | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемных задних колес с пневматическими/цельнолитыми покрышками | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр задних колес | ≥ 210 мм и ≤ 290 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие стояночного тормоза | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Вид стояночного тормоза | единый или раздельный |
|  |  |  |  |  |  | Наличие амортизаторов в подвеска рамы кресла-коляски | да |
|  |  |  |  |  |  | Месторасположение амортизаторов | Задняя или передняя подвеска рамы |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки ширины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки высоты спинки | от не менее 430 мм и до не более 780 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки подлокотников по высоте | от не менее 130 мм и до не более 270 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки длины подножки | от не более 230 мм и до не менее 325 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Количество положений регулируемой по углу наклона спинки | ≥ 4 |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона спинки | ≥ 45º; |
|  |  |  |  |  |  | Регулируемый угол наклона сиденья | ≥ 20°; |
|  |  |  |  |  |  | Габаритная ширина кресла-коляски | ≤ 690 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | ≤ 29 кг. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие столика | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие поясничный валик | Да. |
| 4. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/КТРУ отсутствует/ 01.28.07.01.02.05 | Х | Шт. | Назначение кресла-коляски | для передвижения детей-инвалидов ростом до 165 см в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. |
|  |  |  |  |  |  | Материал рамы коляски | из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. |
|  |  |  |  |  |  | Складная конструкция рамы кресла- коляски | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструментов | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Конструкция кресла-коляски | рама-шасси и стульчик. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие возможности установки по направлению движения посадочного места на жестком основании | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой по высоте ручки для сопровождающего лица | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемной обивки спинки и сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Материал обивки спинки и сиденья | прочная и дышащая ткань, поддающаяся санитарной обработке. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулируемой спинки сиденья по углу наклона и высоте; | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение спинки сиденья | Подголовник, регулируемые боковые упоры для туловища. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие сиденья, регулируемого по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом | Да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки угла наклона сиденья | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Оснащение сиденья | - мягкий съемный валик (абдуктор) или ремень для сохранения зазора между ногами, трехточечный и поясной ремни или четырех / пяти точечный ремень безопасности, регулируемые по длине. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие подножки, регулируемой по углу наклона до горизонтального положения и оснащенной единой опорой для стоп. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие ремня-фиксатора для стоп и/или ремня-упора для голени. | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие пневматических/цельнолитых покрышек поворотных колес | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колес | ≥ 170 мм и ≤ 240 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие механизма фиксации положения поворотных колеса | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие съемных задних колес с пневматическими/цельнолитыми покрышками | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр задних колес | ≥ 210 мм и ≤ 290 мм. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие стояночного тормоза | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Вид стояночного тормоза | единый или раздельный |
|  |  |  |  |  |  | Наличие амортизаторов в подвеска рамы кресла-коляски | да |
|  |  |  |  |  |  | Месторасположение амортизаторов | Задняя или передняя подвеска рамы |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки ширины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья | от не менее 230 мм и до не более 440 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки высоты спинки | от не менее 430 мм и до не более 780 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки подлокотников по высоте | от не менее 130 мм и до не более 270 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки длины подножки | от не более 315 мм и до не менее 390 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Количество положений регулируемой по углу наклона спинки | ≥ 4 |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона спинки | ≥ 45º; |
|  |  |  |  |  |  | Регулируемый угол наклона сиденья | ≥ 20°; |
|  |  |  |  |  |  | Габаритная ширина кресла-коляски | ≤ 690 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | ≤ 29 кг. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие столика | Да. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие поясничный валик | Да. |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов - кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые сопровождающим лицом, толкающим обеими руками поручни кресла-коляски (группа 12 22 18 ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология).

Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов должны быть предназначены для обеспечения правильной позы ребенка в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе ДЦП).

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе:

ГОСТ Р 58522-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 58522-2019), ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. (далее - ГОСТ Р 51632-2021), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела.

Все устройства поддержания позы и их компоненты (откидные и/или поворотно-отводные, и/или съемные, и/или регулируемые), которыми оснащены кресла-коляски, установленные в соответствии с указаниями производителя, должны:

а) надежно фиксироваться в каждой предусмотренной изготовителем рабочей позиции;

б) быть доступными и пригодными к обслуживанию сопровождающим без применения специального инструмента.

Если изготовителем предусмотрена разборка кресла-коляски для хранения или/и транспортирования, то:

а) не должно существовать возможности снова собрать кресло-коляску таким способом, который повлечет за собой опасность для пользователя;

б) крепления, ослабленные (освобождаемые) или удаляемые при разборке, не должны быть одноразового использования.

Кресла-коляски должны быть устойчивыми к санитарно-гигиенической обработке и очистке.

Методы очистки и соответствующие чистящие материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в технической и эксплуатационной документации изготовителя.

Все устройства поддержания тела, которые поставляют как составную часть кресла-коляски или его системы сиденья, должны быть стойкими к возгоранию в соответствии с требованиями Если устройства поддержания тела не являются стойкими к возгоранию (соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 не подтверждено при установленных условиях испытаний), то информация изготовителя должна содержать описание мер предосторожности, необходимых для обеспечения безопасности пользователя, а кресло-коляску маркируют таким образом, чтобы показать, что оно не является стойким к возгоранию:

- предостережение, что кресло-коляска не является стойким к возгоранию, располагают на изделии и включают в эксплуатационную документацию;

- в эксплуатационную документацию также включают описание мер предосторожности для компенсации остаточного риска возгорания.

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие непосредственный (опосредованный) контакт с кожей пользователя или сопровождающего (рукоятки, подлокотники, подголовники), должны быть устойчивыми к воздействию пота.

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие контакт с нижней частью тела пользователя, должны быть устойчивыми к воздействию мочи.

Конструкция прогулочных кресел-колясок должна предусматривать возможность установки навеса для кресла-коляски.

Требования к сырью, материалам, покупным изделия:

Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления кресел-колясок, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р 51632-2021, других нормативных документов и технической документации, утвержденной и принятой к исполнению в установленном порядке изготовителем кресел-колясок.

Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Материалы и полуфабрикаты, контактирующие с телом человека, следует применять для изготовления кресел-колясок только при наличии заключений по токсикологическим исследованиям, подтверждающим их токсикологическую и санитарно-химическую безопасность. Материалы животного происхождения (кожаные изделия, овчина и т.п.) допускают к применению в креслах-колясках только при наличии оформленных в установленном порядке санитарно-эпидемиологических заключений на эти материалы.

Металлические части кресел-колясок должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» и ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования».

Требования к комплектности и упаковке кресел-колясок с ручным приводом для детей-инвалидов:

В комплект поставки кресла-коляски должны входить:

- кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии;

- насос (только для кресел-колясок с пневматическими шинами);

- принадлежности и запасные части (при наличии), комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы;

- эксплуатационная документация.

Перечень запасных частей, инструментов и принадлежностей, входящих в комплект кресла-коляски, устанавливает изготовитель в технической документации на кресла-коляски конкретных видов.

В наличие должны быть гарантийные талоны, дающие право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Упаковка должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения.

Конкретные способы упаковывания кресел-колясок (включая консервацию) с указанием применяемых средств, а также применяемые при этом упаковочные материалы и тип транспортной тары должны быть указаны в технической документации на кресла-коляски конкретных видов.

Маркировка:

На каждое кресло-коляску должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и адрес (с указанием страны) изготовителя кресла-коляски;

- наименование изделия;

- условное обозначение вида (типа, модели) кресла-коляски по системе обозначений изготовителя;

- обозначение настоящего стандарта или технической документации на кресло-коляску;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату изготовления кресла-коляски (минимум - год, месяц);

- ограничения использования (максимальную массу пользователя);

- информацию о подтверждении соответствия (знак обращения на рынке) в законодательно регулируемой сфере;

- другие данные, определенные производителем кресла-коляски.

Маркировка должна оставаться четкой и различимой в условиях нормального применения и должна быть стойкой к воздействию средств очистки.

Гарантийный срок со дня подписания акта приема-передачи товара получателем (представителем получателя) составляет 12 месяцев.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».