Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению глазных протезов пластмассовых в 2023 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки (показатели) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки 32.50.22.199 | Выполнение работ по изготовлению глазных протезов пластмассовых 8-09-05 | Глазной протез изготовлен из специального пластика, обеспечивающего смачиваемость слезой, имеет гладкую поверхность. Форма, размеры каждого глазного протеза, посадка радужки, расцветка радужки и склеры (наличие кровеносных сосудов и различный цвет белка) изготавливаются в зависимости от индивидуальных параметров каждого Получателя**. Внешняя поверхность глазного протеза соответствует конфигурации здорового глаза, а внутренняя опирается на места прикрепления глазных мышц для улучшения подвижности протеза. Переход от выгнутой к вогнутой поверхности протеза плавный. Глазные протезы не вызывают болевых ощущений, не оказывают давление на костные выступы, не нарушают кровообращение в конъюнктивальной полости. Размер и форма протеза обеспечивают заполнение глазной полости, свободное скольжение века по протезу, свободное смыкание век, расположение протеза в одной плоскости с живым глазом и некоторую подвижность протеза. |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

** Изготавливаются в зависимости от индивидуальных параметров каждого Получателя.

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

техническим  и  функциональным характеристикам работ

# Требования к результатам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов глазными протезами пластмассовыми содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими дефекты организма и обеспечивают компенсацию утраченных функций и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Работы по изготовлению глазных протезов пластмассовых считаются успешно исполненными, если у Получателей максимально достигнут лечебно-профилактический  и косметический эффект, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности.

Работы по изготовлению глазных протезов пластмассовых предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Работы по изготовлению глазных протезов пластмассовых выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

# Требования  к качеству и безопасности работ

Глазные протезы предназначены для протезирования инвалидов (граждан с ограниченными возможностями) без одного или обоих глаз, а также при наличии деформированного или уменьшенного в размерах глазного яблока.

Протез устраняет косметический недостаток, а также защищает глазную полость от раздражающего действия внешней среды (ветра, пыли, холода), поддерживает ее форму, сохраняет тонус и правильность положения век, удерживает в правильном положении слезные точки, сохраняет мимику лица.

Глазные протезы классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код трехуровневой классификации 06 30 21.

Глазные протезы соответствуют требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления глазных протезов, разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.

Глазные протезы не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования  к техническим  и  функциональным  характеристикам

Индивидуальное глазное протезирование – это комплекс мероприятий, цель которых обеспечить Получателя качественным глазным протезом с максимальным медицинским и косметическим эффектом.

Индивидуальный глазной протез изготавливается для конкретного Получателя с учетом индивидуальных особенностей конъюнктивной полости, цвета, размера, радужки, склеры, расположения сосудистого рисунка и обладает высокой степенью естественности.

Выполнение работ по индивидуальному глазному протезированию включает в себя:

- изготовление протеза, включая необходимые примерки;

- обучение правилам эксплуатации глазных протезов;

- сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации глазных протезов за счет исполнителя.

Глазной протез пластмассовый обладает высокой механической прочностью, хорошей переносимостью Получателем при высоких и низких температурах окружающей среды, устойчив к воздействиям механических и биологических сред, подлежит реставрации.

Поверхность глазного протеза без вмятин, трещин, бугров, шероховатости, острых и зазубренных краев перехода от выпуклой к вогнутой поверхности протеза.

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 30 ноября 2023 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения глазных протезов пластмассовых:

Челябинская область,  г. Челябинск, _________________________________________________________

(указывается конкретный адрес)*