Описание объекта закупки

Поставка инвалидам  специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флеш-картах

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар  новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность  поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  изготовлен  промышленным способом.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Требования к  количеству поставляемого Товара – 68 шт.

4. Условия передачи определяются Заказчиком.

| Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Количество Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.28.13.01.01 Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах | 26.40.31.190-00000001 - Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» имеет следующие технические параметры, функции и режимы: Воспроизведение «говорящих книг», звуковых и электронных текстовых файлов следующих форматов: «Говорящие» книги, записанные в специализированном формате на флеш-картах типа SD, SDHC и SDXC с применением трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого МРЗ файлов по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа криптозащиты 128-бит. Устройство выполняет следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; - установка «электронных закладок» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве –не менее 50 для каждой книги. - плавная (или ступенчатая с количеством градаций не менее 11) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения –не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза, без ухудшения качества и разборчивости воспроизведения; -озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; -озвучивание текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, времени от начала книги и общего времени звучания книги, имени файла; -озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. «Говорящие книги» международного формата DAISY (DAISY 2.0, DAISY 2.02) Устройство выполняет следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; - установка «электронных закладок» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве –не менее 50 для каждой книги. - плавная (или ступенчатая с количеством градаций не менее 11) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения –не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза, без ухудшения качества и разборчивости воспроизведения; -озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам; -озвучивание текущего места воспроизведения: времени от начала книги и общего времени звучания книги; -озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. Аудиофайлы формата MP3 с битрейтом от 8 до 320 кбит/сек.; аудиофайлы форматов Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC Устройство выполняет следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях; - установка «электронных закладок» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве –не менее 50 для каждой папки. - плавная (или ступенчатая с количеством градаций не менее 11) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения –не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза, без ухудшения качества и разборчивости воспроизведения; -озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; -озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (максимальное количество символов не менее 255). Файлов электронных текстовых форматов: TXT (в кодировках СР1251, UTF-8), HTML, FB2 и Microsoft Word (DOC), при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. Устройство выполняет следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; - установка «электронных закладок» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве –не менее 50 для каждого файла. - регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса, без ухудшения качества и разборчивости воспроизведения; -озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, предложениям, закладкам, процентам; -озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (максимальное количество символов не менее 255) и количества прочитанного в процентах. Наличие возможности доступа к сети интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi или внешнего подключаемого USB Wi-Fi модуля, входящего в комплект поставки устройства. - Устройство поддерживает работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). Наличие у получателя следующих вариантов выбора книг: - самостоятельный выбор книг путем текстового и голосового поиска по навигационному меню; - выбор книг путем очного или удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; - загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в устройство; - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. Наличие встроенного FM-радиоприемника со следующими характеристиками: - диапазон принимаемых частот: не уже чем 64 МГц - 108 МГц, - тип приемной антенны: телескопическая или внутренняя, - наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве не менее 50 и самостоятельного удаления ранее сохраненных радиостанций, - возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям, - наличие режима записи с FM-радиоприемника на флеш-карту (или во внутреннюю память) с возможностью последующего воспроизведения и удаления ранее записанных файлов без постороннего устройства. - Наличие встроенного диктофона со следующими характеристиками: - запись на флеш-карту (или во внутреннюю память) со встроенного и с внешнего микрофонов и последующего воспроизведения; - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вырезка фрагмента, вставка новой записи длиной от 4 букв) и удаление ранее записанных файлов. Все звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции устройства высокого качества: без искажения частотных характеристик, тембра голоса и громкости звучания. Устройство обеспечивает работу со следующими типами носителей информации: - флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC с максимальным возможным объемом не менее 64 Гбайт, - USB флеш-накопитель, - внутренняя флеш-память. Устройство обеспечивает работу с носителями информации, поддерживающими файловую структуру FAT и FAT32. Устройство обеспечивает возможность прослушивания, как через встроенную акустическую систему, так и с использованием стереонаушников (вставка наушников в гнездо при включенном плеере). Встроенная акустическая система содержит широкополосные громкоговорители, расположенные в разных плоскостях для достижения стереоэффекта и имеет звукопроницаемую защиту от внешних повреждений. Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы: не менее 4,0 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: не уже чем 100-10000 Гц. Регулировка громкости во всех режимах работы устройства плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 25. Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. При повторном включении аппарата после его выключения сохраняются следующие параметры работы: режим, громкость воспроизведения, место воспроизведения фонограммы или частота радиостанции (независимо от того, штатное выключение или аварийное). Наличие режима записи на флеш-карту (или во внутреннюю память) с внешних аудио-источников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения и удаления. Наличие функции блокировки клавиатуры. Обновление внутреннего программного обеспечения производится из файлов, записанных на флеш-карте. Корпус устройства изготовлен из высокопрочного, ударопрочного материала. Клавиатура управления кнопочная (или клавишная). Все кнопки (или клавиши) управления снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и четко выраженными тактильными обозначениями. Время срабатывания функции устройства после нажатия на клавиатуру управления должно быть не более 5 секунд, кроме функций с Wi-Fi соединением. Все надписи, знаки и символы, указывающие на назначение органов управления устройства, выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита и (или) рельефными арабскими цифрами и (или) рельефными знаками символов. - Питание устройства комбинированное: от сети 220 В/50Гц и от встроенного аккумулятора. Время автономной работы от аккумулятора не менее 6 часов в режиме чтения «говорящей книги» через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости. Время полной зарядки аккумулятора не более 7 часов. Габаритные размеры: Длина не менее 170 мм и не более 200 мм; Высота не менее 100 мм и не более 140 мм; Глубина не менее 30 мм и не более 80 мм; Масса не более 0,5 кг Комплект поставки: - специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флеш-картах; -флеш-карта объемом не менее 2 Гб с записанными в специализированном формате «говорящими» книгами; - сетевой адаптер; -наушники; -паспорт изделия; -гарантийный талон; - плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации на русском языке - звуковое (на флеш-карте или во внутренней памяти) руководство по эксплуатации; - USB-кабель для подключения устройства к компьютеру; - ремень или сумка для переноски,; -упаковочная коробка. | 68 |
| Итого: |  |  | 68 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Требования к функциональным характеристикам.

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» предназначены для компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности. Специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах предназначено для воспроизведения «говорящих» книг, записанных в специальном криптозащищенном формате, принятом ВОС и Российской государственной библиотекой для слепых в качестве общероссийского стандарта для обеспечения фондов специальных библиотек и спецшкол, для «говорящих» книг международного формата DAISY, аудио файлов и электронных текстов.

Требования к качеству

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» отвечают требованиям государственных стандартов, технических условий, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации Получателем.

Расходы на эксплуатацию при их возникновении оплачиваются Поставщиком.

Обучение инвалидов правилам пользования и обслуживания  производится Поставщиком.

При использовании изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок поставки Товара: от даты заключения контракта (после предоставления реестра получателей Заказчиком), не позднее "10" декабря 2022 года.

Место поставки:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".