Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению в 2022 году лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованное лицо), протезно-ортопедическим изделием (протезом плеча с микропроцессорным управлением)

Наименование  товара, работ, услуг

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованное лицо), протезом верхней конечности – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхней конечности, индивидуально для застрахованного лица, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

# Протез верхней конечности должен быть классифицирован в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности должно осуществляться при наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемные гильзы протеза верхней конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональные узлы протеза должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

- многофункциональная кисть должна  конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделия - по ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в район Крайнего Севера и труднодоступный район упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита изделия производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом (в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия, оплачивается Исполнителем.

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности считаются начатыми с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ по обеспечению застрахованного лица протезно – ортопедическим изделием – Российская Федерация.

Выполнение работ: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 31.08.2022г. (включительно).

Направление принимается Исполнителем –  не позднее 01.07.2022 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделия застрахованному лицу и другие расходы по исполнению государственного контракта.

«Протез плеча с микропроцессорным управлением»

Количество изделий 1 штука  на сумму___________________ руб.

| Наименование Изделия | Наименование используемого товара | Показатели характеристик используемого товара | Объем, (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2: «Протезы внешние» Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г. №86н: Протез плеча с микропроцессорным управлением 8-04-03 | Протез плеча с микропроцессорным управлением |  | 1 |
|  | Индивидуальная гильза плеча | Наличие |  |
|  | Пассивная ротация кисти | Наличие |  |
|  | Кисть миоэлектрическая | Наличие |  |
|  | Управление кистью от двух электродов | Наличие |  |
|  | Пропорциональное управление скоростью и силой схвата 90Н | Наличие |  |
|  | Естественная скоординированная работа всех пяти пальцев | Наличие |  |
|  | 28 моделей схватов/жестов искусственной кисти | Наличие |  |
|  | Большой палец кисти со сгибанием в шарнирах первой фаланги, с электронным управлением приведения/отведения и сгибания/разгибания | Наличие |  |
|  | Пальцы с электромеханическим управлением | Наличие |  |
|  | Подвижность в пястно-фаланговом и среднем шарнирах | Наличие |  |
|  | Допустимая статическая нагрузка на каждый палец 8кг. | Наличие |  |
|  | Минимальное время схвата кисти - 1,2 сек | Наличие |  |
|  | Настраиваемые варианты миоэлектрических сигналов-триггеров и определенных жестов для переключения схватов | Наличие |  |
|  | Регулировка чувствительности датчиков | Наличие |  |
|  | Сенсорный дисплей на кисти для возможности переключения и изменения жестов/схватов | Наличие |  |
|  | Индикатор уровня заряда батареи | Наличие |  |
|  | Функция амортизации предмета при схвате | Наличие |  |
|  | Выстраивание пальцев в правильный схват | Наличие |  |
|  | Локтевой шарнир замковый | Наличие |  |
|  | Миоконтроль терминального устройства | Наличие |  |
|  | Механическое свободное качание | Наличие |  |
|  | Система балансировки | Наличие |  |
|  | Возможность ротации в диапазоне - 200 градусов | Наличие |  |
|  | Перенос груза весом до 11.3кг | Наличие |  |
|  | Степень электрозащиты IP22 | Наличие |  |
|  | Рабочая высота локтевого шарнира -48мм Тип протеза по назначению - постоянный | Наличие Наличие |  |