Техническое задание

Поставка бензина АИ-92 К-5 соответствующего ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», дизельного топлива ЕВРО К5 соответствующего ГОСТ 32511-2013 «(EN 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Отпуск бензина Заказчику должен обязательно производиться в нижеуказанных населенных пунктах:

1. г. Красноярск

2. г. Канск

3. г. Ачинск

4. г. Енисейск

5. г. Минусинск

6. г. Заозерный

7. п. Богучаны

По согласованию сторон Поставщик имеет право заправлять автомобили Заказчика на любых АЗС Поставщика.

### Характеристики поставляемого товара

| Наименование товара | Описание | Технические характеристики | Количество литров |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин марки АИ-92 К-5 | Внешний вид | Чистый, прозрачный | 46 000 |
|  | Октановое число (по исследовательскому способу) | не менее 92,0 |  |
|  | Плотность при 15°С | 725-780 кг/м3 |  |
|  | Индукционный период бензина | не менее 360 мин. |  |
|  | Коррозия медной пластины (3 часа при 50С) | 1 класс |  |
|  | Массовая доля серы | не более 10,0 мг/кг. |  |
| Бензин марки АИ-92 К-5 Богучаны | Внешний вид | Чистый, прозрачный | 3 000 |
|  | Октановое число (по исследовательскому способу) | не менее 92,0 |  |
|  | Плотность при 15°С | 725-780 кг/м3 |  |
|  | Индукционный период бензина | не менее 360 мин. |  |
|  | Коррозия медной пластины (3 часа при 50С) | 1 класс |  |
|  | Массовая доля серы | не более 10,0 мг/кг. |  |
| Дизельное топливо ЕВРО К5 | Нормы в отношении экологического класса | не ниже К5 | 2 890 |
|  | Массовая доля серы | не более 10 мг/кг |  |
|  | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | не более 8% |  |
|  | Цетановое число | не менее 51 |  |
|  | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа(wsd1.4) при 60С, мкм не более | не более 460 мкм |  |
|  | Предельная температура фильтруемости дизельного топлива зимнего, класс 0 | не выше -20С |  |

### Поставка топлива по электронным картам и талонам должна осуществляться через сеть автозаправочных станций (АЗС).

### Отпуск нефтепродуктов на автозаправочных станциях осуществляется круглосуточно за исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания АЗС.

### Поставка товара осуществляется по электронным картам и талонам

### Поставка товара по талонам осуществляется на основании заявок Заказчика.