Описание объекта закупки

техническое задание на проведение электронного аукциона на поставку  технических средств реабилитации -  ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) для обеспечения ими в 2022 году инвалидов и детей-инвалидов

| № п/п | Наименование товара, код ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики | Значения показателей | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) 32.50.22.129 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) должны представлять собой комплексное устройство на 4-х колесах, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Должны регулироваться по высоте, иметь складную раму, мягкие нескользящие ручки. Ходунки должны иметь дополнительную фиксацию (поддержку) тела. В комплекте должен быть стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. |  | 60 |
|  |  | Поставка должна включать ходунки четырех типоразмеров в зависимости от роста получателя: №1 (от 70 см -100 см, №2 от 100 см -130 см, № 3 от 130 см до 150 см, № 4 от 150 см до 180 см). | Диапазон значений . |  |

Итого количество:  60 шт.

Начальная (максимальная) цена   1 270 158 (один миллион двести семьдесят тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 60 копеек.

- цена первого этапа исполнения контракта (с даты заключения Контракта по 31.07.2022) составляет 60% - 762 095 (семьсот шестьдесят две тысячи девяносто пять) рублей 16 копеек;

- цена второго этапа исполнения контракта (с 01.08.2022 по 29.12.2022) составляет 40% -    508 063 (пятьсот восемь тысяч шестьдесят три) рубля  44 копейки.

Технические требования к ходункам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов.

Соответствие требованиям к материалам применяемым для изготовления ходунков

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, и перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки»;

- ГОСТ Р ИСО 59436-2021  «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».

Соответствие требованиям к комплектности, упаковке, отгрузке ходунков

На каждое изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка ходунков обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

Гарантии на ходунки

Ходунки соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации ходунков – два года с даты подписания акта приема-передачи Товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида 20 (двадцать) рабочих дней.

Дополнительные условия

Участник поставит ходунки соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании. Наличие регистрационного удостоверения на ходунки.