Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, не требующих стационарных условий,

по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объем работ — 4 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 641 666,67 руб.

ОКПД2: 32.50.22.121 – протезы внешние

ИКЗ 231100104079110010100100660013250323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени для купания Страна происхождения «__________» | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Вкладная гильза из вспененных материалов. Динамическая карбоновая стопа с чрезвычайно низкой монтажной высотой. | 1 |
| 2 | Протез бедра для купания Страна происхождения «__________» | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приёмная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку из литьевых смол холодного отверждения. Силиконовый лайнер с замковой системой крепления. Коленный модуль с гидравлическим управлением фазой переноса и фиксатором, с независимой регулировкой фаз сгибания и разгибания, влагозащищенный. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Влагозащищенная, включая соленую и хлорированную воду с дренажными отверстиями в оболочке. Регулировочно - соединительные устройства и модули соответствуют весу пациента, влагозащищенные. | 1 |
| 3 | Протез бедра для купания Страна происхождения «__________» | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приёмная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку из литьевых смол холодного отверждения. Вакуумный клапан. Коленный модуль полицентрический с дополнительным замком, влагозащищенный. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Влагозащищенная, включая соленую и хлорированную воду с дренажными отверстиями в оболочке. Регулировочно - соединительные устройства и модули соответствуют весу пациента, влагозащищенные. | 1 |
| 4 | Протез бедра модульный Страна происхождения «__________» | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку из литьевых смол холодного отверждения. Вакуумный клапан. Коленный шарнир полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса и функцией контролируемого подгибания колена при наступании на пятку, материал – алюминий. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу пациента. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. | 1 |
| ИТОГО | 4 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей лиц, пострадавших на производстве в целях компенсации имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

После подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 29.12.2023 г.