Описание объекта закупки

Наименование работ

Выполнение работ по изготовлению индивидуальных протезов нижних конечностей в 2024 году.

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности – предусматривают индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление протеза нижней конечности; выдача протеза нижней конечности; обучение Получателя пользованию  протезом нижней конечности.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» в части надежности, стойкости к внешним воздействиям и живучести, комплектности (раздел 6,7, 10).

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должна вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Предусмотрена замена до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические комплектующие протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

При исполнении государственного контракта также предоставляются сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия при их наличии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Технические требования к протезу нижней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 8, 9).

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к маркировке, упаковке изделия

Маркировка, упаковка протеза нижней конечности должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 11, 12).

Требования к комплектности

Протез нижней конечности должен комплектоваться всем необходимым – чехлы и т.д.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность составляет 24 мес. В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано произвести замену или ремонт изделия бесплатно. (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком). Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника.)

Получателю, одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Срок службы должен быть не менее срока пользования, согласно приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателей.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Срок выполнения работ: со дня подписания государственного контракта по 30.08.2024. Выполнение работ осуществляется в течение 45 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России  от 27.04.2023 №342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

Таблица № 1

| Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ и КОД/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Наименование изделия | Описание объекта закупки | Кол-во , шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденномнедоразвитии | 1.1 Уровень ампутации 1.1.4 Верхняя треть бедра; 1.2 Состояние культи 1.2.1 Функциональная; 1.3 Уровень активности 1.3.3 3-4; 1.4 Вес пациента 1.4.1 78 кг; 2.1 Наименование разновидности модуля 2.1.1 Приемная гильза; 2.2 Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: 2.2.1 Жесткая; 2.2.2 Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя полужесткая; 3.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 3.1.1 Вкладная гильза из силикона 4.1 Наименование разновидности модуля 4.1.1 Модуль стопы; 4.2 Конструктивные особенности модуля стопы 4.2.4. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 5.1 Наименование разновидности модуля 5.1.1 Коленный модуль; 5.2 Конструктивные особенности коленного модуля 5.2.2 Коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) дополнительного функционального устройства 6.1.4 Поворотное устройство; 7.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 7.1.1. Крепление; 7.2 Наименование разновидности элемента крепления 7.2.2. Замок полимерного чехла; 8.1 Наименование разновидности отделочных косметических элементов 8.1.2. Мягкая облицовка. | 1 |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | 8-07-05 Протез бедра для купания | Протез бедра для купания | 1.1. Уровень ампутации 1.1.4. Верхняя треть бедра; 1.2. Состояние культи 1.2.1.Функциональная; 1.3. Уровень активности 1.3.1. 3 -4; 1.4. Вес пациента: 1.4.1. 78 кг; 2.1. Наименование разновидности модуля 2.1.1. Приемная гильза; мягкая; 3.1. Наименование разновидности вкладных элементов 3.1.1. Вкладная гильза из силикона; 4.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы 4.1.1. Стопа протеза для купания; 4.2. Функциональные особенности модуля (узла, элемента) 4.2.1. Влагозащищенная; 4.2.2. Противоскользящее покрытие; 5.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 5.1.1. Коленный модуль; 5.2. Конструктивные особенности коленного модуля 5.2.3. Коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; 5.3. Функциональные особенности коленного модуля 5.3.1. Влагозащищенный; 6.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 6.1.1. Крепление; 6.2. Конструктивные особенности крепления 6.2.2. Замок полимерного материала; 6.3. Функциональные особенности 6.3.1. Влагозащищенное; 7.1. Наименование разновидности отделочных косметических элементов 7.1.1. Жесткая облицовка; 7.2. Конструктивные особенности отделочных косметических элементов 7.2.3. Разъемная. |  |