Описание объекта закупки

Выполнение работ по  изготовлению и обеспечению инвалидов аппаратами и туторами верхних и нижних конечностей

| № п/п | Описание работ; технические характеристики изготавливаемого изделия | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование протезно-ортопедического изделия | Кол-во изделий, ед. измерения |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав должен состоять из гильзы голени и башмачка, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида. Материал гильзы: термопласт или слоистый пластик, или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), голеностопный шарнир с креплением шнуровкой или лентой контактной (в зависимости от медицинских показаний Получателя), назначение – постоянное. Аппарат несет фиксирующую и разгружающую функцию. | Аппарат на голеностопный сустав | 20 |
| 2 | Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей конечности инвалида. Гильзы бедра и голени могут состоять из кожи, термопластов, слоистого пластика на основе ортокриловой смолы (в зависимости от медицинских показаний Получателя); шины с замком или без замка в коленном шарнире (в зависимости от медицинских показаний Получателя) ; смягчающий слой из вспененного материала или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя); выклеен лайкой или без нее (в зависимости от медицинских показаний Получателя), крепление на шнуровке или застежкой «контакт» (в зависимости от медицинских показаний Получателя). | Аппарат на коленный сустав | 24 |
| 3 | Аппарат на тазобедренный сустав с захватом или без захвата коленного сустава (в зависимости от медицинских показаний Получателя) должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из термопластов высокотемпературных вспененных упругих и смягчающих материалов, узлов (модулей) и полуфабрикатов, с улучшенными свойствами (по функциональности). | Аппарат на тазобедренный состав | 20 |
| 4 | Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку конечности инвалида. Материал гильзы башмачка, голени и бедра должен быть изготовлен из кожи, термопластов или слоистых пластиков (в зависимости от медицинских показаний Получателя) с декоративным покрытием гильз или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Модули шин и шарниров (замковых, беззамковых) стальные или из легких сплавов (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Крепление поясное или бандажное (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Предназначен для ограничения движений, силовой разгрузки пораженного сегмента нижней конечности, несет фиксирующую и разгружающую функции. | Аппарат на всю ногу | 28 |
| 5 | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий должен состоять из жесткого корсета, гильз бедра, голени и стопы. Изготавливается индивидуально по слепкам. Приемные гильзы аппарата изготавливаются из слоистого пластика, термопластичного материала, со смягчающим вкладышем, металлических шин с голеностопными, коленными и тазобедренными шарнирами. | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 30 |
| 6 | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие изготавливается по слепку, анатомической формы. Материал изделия должен состоять из термопластика или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), шарниры облегченные, фиксация с помощью застежки. Смягчающий вкладной элемент должен состоять из вспененного полиэтилена. | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | 2 |
| 7 | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Гильза голени, бедра и башмачок изготавливается из кожи с голеностопными шарнирами, или могут быть выполнены на основе акриловых смол или термопласта с голеностопным шарниром (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Аппарат выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на конечности пациента. Изготовление по слепку. | Аппарат на голеностопный и коленный сустав | 2 |
| 8 | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), крепление лентой контактной. | Тутор на лучезапястный сустав | 30 |
| 9 | Тутор на всю руку, фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим слоем или без него ( в зависимости от медицинских показаний Получателя), крепление лентой контактной. | Тутор на всю руку | 30 |
| 10 | Изделие должно обеспечивать фиксирующую или корригирующую функцию. Гильза изготавливается из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него, с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний). Изготавливается по слепку. | Тутор на тазобедренный сустав | 12 |
| 11 | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, изготавливается из термопласта или слоистогой пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с шинами или без них( в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, крепление шнуровкой или лентой контактной (в зависимости от медицинских показаний Получателя). | Тутор на голеностопный сустав | 200 |
| 12 | Тутор на коленный сустав, фиксирующий или корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку, гильза из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него( в зависимости от медицинских показаний Получателя), с декоративным покрытием или без него ( в зависимости от медицинских показаний Получателя), назначение – постоянное. | Тутор на коленный сустав | 150 |
| 13 | Тутор на всю ногу, изготовленный по индивидуальному слепку, гильза из термопластов с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), крепление лентой контактной. | Тутор на всю ногу | 60 |
| 14 | Тутор изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний | Тутор на локтевой сустав | 6 |

Требование к качеству, безопасности и результатам работ.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортезами должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Выполнение работ должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных аппаратов и туторов инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами и туторами следует считать выполненными, если у инвалида восстановлена, либо компенсирована опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Срок пользования: аппаратов и туторов на нижние конечности  -1 год, аппараты и туторы верхних конечностей-2 года (дети инвалиды на 1 год)  в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Изделия должны быть изготовлены в соответствии действующими требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ 57765-2021 Национальный стандарт РФ. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 7 месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю и подписания Акта сдачи приемки выполненных работ.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: снятие мерок, примерка и выдача готового изделия производится в Удмуртской Республике в специально оборудованном помещении.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 10.09.2022 года.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда– не более 60 (шестьдесят) календарных дней.