ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протеза кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

| Наименование изделия | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен состоять из: - модуля кисти с модулями пальцев, состоящими из мотор-редуктора и кинематического механизма, размещенных в корпусе пальца; - внутренней (культеприемной) гильзы; - системы питания, включающей АКБ и плату управления питанием, модуль зарядки и включения; - системы управления; - внешней гильзы. Приёмная гильза должна быть изготовлена из термолина. Удержание протеза на культе за счет анатомических особенностей культи и/или за счёт ремней-стяжек. Привод модуля пальца электромеханический. Управление протезом должно происходить за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, расположенных во внутренней гильзе. Управление протезом двухканальное. Протез должен запоминать не менее 8 различных жестов. Жесты могут настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем. Ладонь и кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Могут быть оснащены токопроводящими (touchscreen) напальчниками. | шт. | 1 |
| ИТОГО | 1 |

Требование к качеству работ

Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4, 5), ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Обязательно предоставление деклараций о соответствии (при наличии).

Срок выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в срок не превышающий 60 календарных дней с даты обращения Получателя с направлением к Исполнителю, но не позднее 30 ноября 2024 года.

Требования к месту выполнения работ.

Прием заказов на выполнение работ, проведение замеров, примерка, подгонка и выдача готовых изделий осуществляется по согласованию с Получателем:

- либо по месту жительства (пребывания) Получателя в пределах Тамбовской области;

- либо в пункте приема по обслуживанию Получателей, организованном Исполнителем, по месту нахождения Исполнителя.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.