ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для социального обеспечения в 2024 году

Предмет: поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для социального обеспечения в 2024 году.

Место поставки товара: г. Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

Описание: Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для социального обеспечения в 2024 году.

Количество: 288 шт.

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- |
| 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Технические характеристики: - рама должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб с антикоррозионным покрытием; - масса стула должна быть не более 10 кг; - грузоподъемность должна быть не менее 100 кг; - наличие подлокотников; - пластмассовое судно должно закрываться крышкой и легко входить под санитарную зону; - наличие съемного санитарного сидения; - регулируемая глубина сиденья кресло-стула; - регулировка по высоте 4-х ножек; - наличие колес; - два или четыре колеса должны быть оснащены стояночными тормозами. - ширина сиденья должна быть не менее 360 мм не более 500 мм. Наличие трех типоразмеров. Количество: 201 шт. |
| 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес), предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациента при справлении естественных надобностей. Изделие со снятым судном может позволить пользоваться стандартным унитазом. Технические характеристики: - рама должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб с антикоррозионным покрытием; - масса стула должна быть не более 6 кг; - грузоподъемность должна быть не менее 100 кг; - наличие подлокотников; - пластмассовое судно должно закрываться крышкой и легко входит под санитарную зону; - съемное пластмассовое санитарное сидение; - наличие противоскользящих насадок обеспечивающих дополнительную устойчивость. - ширина сиденья не менее 430 мм не более 500 мм. Наличие двух типоразмеров. Количество – 81 шт. |
| 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес), предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациента при справлении естественных надобностей. Эргономика кресла-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя. Технические характеристики: - рама должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб с антикоррозионным покрытием; - масса стула должна быть не более 6 кг; - грузоподъемность должна быть не менее 130 кг; - наличие подлокотников; - пластмассовое судно должно закрываться крышкой и легко входит под санитарную зону; - съемное пластмассовое санитарное сидение; - наличие противоскользящих насадок обеспечивающих дополнительную устойчивость. - ширина сиденья не менее 500 мм не более 610 мм. Количество – 4 шт. |
| 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациента при справлении естественных надобностей с помощью сопровождающих лиц и инвалидами самостоятельно с помощью обода приводных колес. Эргономика кресла-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя. Технические характеристики: - масса стула должна быть не более 21 кг; - грузоподъемность должна быть не более 130 кг; - наличие подлокотников откидных; - пластмассовое судно должно закрываться крышкой и легко входит под санитарную зону; - съемное пластмассовое санитарное сидение; - передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - задние колеса с цельнолитыми шинами, оснащены стояночными тормозами; - ширина сиденья не более 460 мм. Количество – 2 шт. |

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение.

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического              действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического              действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического                действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и              сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Документы по стандартизации применимые к данному виду ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического               действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического          действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического               действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и                 сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Требования к гарантийному обслуживанию: не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения.

Требования к гарантии производителя: 12 месяцев.

Срок, на который предоставляется гарантия качества: 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации: Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться Поставщиком по месту нахождения Заказчика.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-стульями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».