##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

| Наименование Изделия (по 86 н) (Наименование по КТРУ) | Характеристики изделия | Единица измерения | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи: - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; -из кожи. С металлическими шинами, с движением (или без движения) в коленном и голеностопном шарнирах. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа низкого уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателей. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | не менее 12 |
| Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении в тазобедренном суставе модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Постоянная несущая гильза (корсет) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. Количество примерочных (пробных) гильз: 1. шт. Крепление протеза (корсета) с использованием кожаных полуфабрикатов. Протез с замком или без замка в тазобедренном и коленном шарнире. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателей. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа; -с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателей. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | не менее 12 |
| Протез бедра для купания | Гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. Крепление протеза бедра: - вакуумно-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа; - с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир водостойкий, укомплектованный фиксатором. Стопа с защитой от проскальзывания. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателей. Тип протеза по назначению: специальный. | шт. | не менее 12 |

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования.

Максимальное значение цены контракта: 3 245 166 (Три миллиона двести сорок пять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 18 октября 2024 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок ля исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 18 октября 2024 года.