Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

Требования к срокам поставки и месту поставки товара, порядку передачи товара:

Сроки поставки товара: с даты заключения государственного контракта до 20.05.2022г.

Срок исполнения контракта: контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 15.06.2022г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Место поставки товара: г. Архангельск. Доставка автомобиля до места хранения в г. Архангельске с предварительным (за 3 рабочих дня) сообщением Заказчику даты и предположительного времени прибытия, разгрузка автомобиля, бесплатное хранение автомобиля до приезда получателя (пострадавшего).

Поставщик (представитель Поставщика) должен иметь площадку (помещение), конструктивные и функциональные параметры, которых обеспечат надежность хранения автотранспорта в течение времени хранения, обеспечить бесплатное хранение автомобилей до выдачи Товара, выполнить предпродажную подготовку, оформить документы на автомобиль для регистрации в органах ГИБДД УМВД России по Архангельской области, оплатить налоги и другие обязательные платежи, выполнить выдачу автомобиля пострадавшему представителем Поставщика, обеспечить возможность гарантийного обслуживания автомобиля на территории  г. Архангельска и Архангельской области.

| № п/п | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №877 (далее - ТР ТС 018/2011). Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке. Автомобили должны быть легковыми. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации. Автомобили должны быть 2022 года изготовления. Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобилей. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. Автомобили должны быть оборудованы средствами управления (специальное оборудование) с видами патологий нижних конечностей: «без обеих ног». Автомобили и средства управления (специальное оборудование) должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Средства управления (специальное оборудование) должны иметь сертификат соответствия в составе автомобиля. |
| 1 | Специальное транспортное средство – автомобиль с ручным управлением с механической КПП в модификации «без обеих ног» | Тип кузова/количество дверей | должен быть седан / не менее 4 или хэтчбек/не менее 5 | 2 |
|  |  | Экологический класс | должен быть не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | должна быть 4х2/ должны быть передние |  |
|  |  | Категория транспортного средства | должна быть М1 |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |  |
|  |  | Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |  |
|  |  | Тип двигателя | должен быть четырехтактный, бензиновый |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | должен быть не более 1600 |  |
|  |  | Топливо | должен быть бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |  |
|  |  | Тип коробки передач | должна быть с механическим управлением |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |
| Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или не менее 100 000 (Ста тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю. В соответствии с Сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия не менее 12 (Двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (Шести) месяцев, если иное не указано поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование. Условия и порядок гарантийного обслуживания товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара. Дата передачи товара Получателю должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Недостатки, обнаруженные в товаре, подлежат устранению Поставщиком в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи товара Поставщику для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику. |