Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению протезами нижних конечностей

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

НМЦК - 4 672 666,67 руб.

Количество — 1 шт.

ОКПД 2: 32.50.22.121 – протезы внешние

ИКЗ 241100104079110010100100220013250323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением Страна происхождения «________» | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте вакуумное, при помощи силиконового чехла с интегрированной полимерной мембраной. Регулировочно- соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Применение поворотного устройства, обеспечивающего поворот коленного модуля и стопы относительно приемной гильзы на 360 градусов (с целью увеличения самообслуживания в быту). Электронный полицентрический, гидравлический коленный модуль, с функцией геометрического замка, с полным контролем фазы опоры и переноса, с возможностью спуска переменным шагом по ступенькам, с повышенной защитой от спотыкания. Пять индивидуально программируемых режимов работы. Заглушка зарядного порта отключающий коленный модуль. Влагозащита от погодных условий. Режим блокировки под заданным углом. Увеличенное гидравлическое сопротивление для предотвращения внезапного подгибания коленного модуля. При отключении электроники сохраняется работа гидравлической системы коленного модуля. Двойной контроль фазы опоры осуществляется благодаря микропроцессору и геометрическому замку. Стопа из углепластика с расщепленной носочной и пяточной частью с гидравлической щиколоткой, с 12 градусной плантарно-дорсальной флексией, с функцией защиты от спотыкания. Косметическая облицовка- модульная полужесткая. | 1 |
| ИТОГО | 1 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей лица в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Требования к качеству работ

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для лица, при этом в конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 52770-2016,  ГОСТ Р 51632-2021 и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза нижней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом нижней конечности;

- функциональный узел протеза нижней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез нижней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению лица протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у лица восстановлена косметическая и двигательная функции нижней конечности. Работы по обеспечению лица протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез нижней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза нижней конечности должно осуществляться предварительное обучение лица пользованию протезом согласно ГОСТ Р 59542-2021.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его лицу и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Обязательные условия.

После подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Место выполнения работ.

Снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 29.12.2024.