Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей в 2023 году.

| № п/п | Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулок косметический. Приемная гильза индивидуальная, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемными сменными гильзами - не менее 1 шт. по необходимости. Вкладная гильза из вспененных материалов при необходимости. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или поясное с уздечкой за колено или облегченное с использованием наколенника или замкового устройства. Стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части и щиколотки с регулируемым пяточным амортизатором средней жёсткости или стопа пенополиуретановая. | 1 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулок косметический. Приемная гильза индивидуальная, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. Вкладная гильза из вспененных материалов при необходимости. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или поясное с уздечкой за колено или облегченное с использованием наколенника или замкового устройства. Стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части и щиколотки с регулируемым пяточным амортизатором средней жёсткости или стопа пенополиуретановая. | 1 |
| 3 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Немодульный. С приемной гильзой индивидуальной, без пробных гильз. Материал приемной (постоянной) гильзы – кожа. Без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулок косметический. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). Стопа полиуретановая или с металлическим каркасом. | 1 |
| 4 | Протез голени для купания 32.50.22.121 | Модульный. С облицовочным покрытием или без него. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемной пробной гильзой - не менее 1шт. Крепление – наколенник, или с применением замка к силиконовому чехлу или вакуумным клапаном. Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. | 1 |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой. Косметические чулки. Приемная гильзой индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемные пробные гильзы – не менее 3 шт. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или замка к силиконовому чехлу или вакуумного клапана или с применением бедренного поддерживающего бандажа. Коленный модуль с замком или без замка или полицентрический с регулировкой скорости сгибания – разгибания. Тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку в зависимости от веса пострадавшего. Модуль стопы шарнирный с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. | 1 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильзой индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемные пробные гильзы – не менее 1 шт. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или замка к силиконовому чехлу или вакуумного клапана или с применением бедренного поддерживающего бандажа. Коленный модуль с замком или без замка или полицентрический с регулировкой скорости сгибания – разгибания. Тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку в зависимости от веса пострадавшего. Модуль стопы шарнирный с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. | 1 |
| 7 | Протез бедра немодульного типа 32.50.22.121 | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулок косметический. С приемной гильзой индивидуальной (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего), из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 1-2 шт. Вкладная гильза из вспененных материалов. Коленный шарнир с замком. Крепление поясное с использованием кожаных комплектующих (без шин). Тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку в зависимости от веса пострадавшего. | 1 |
| 8 | Протез бедра для купания 32.50.22.121 | Модульный. С облицовочным покрытием или без него. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 3шт. Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Модуль коленный замковый. Крепление с применением бедренного поддерживающего бандажа или вакуумное или с применением замка к силиконовому чехлу. Стопа влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. Для купания. | 1 |
| 9 | Протез бедра для купания 32.50.22.121 | Модульный. С облицовочным покрытием или без него. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. С приемными пробными гильзами - не менее 1шт. Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Модуль коленный замковый. Крепление с применением бедренного поддерживающего бандажа или вакуумное или с применением замка к силиконовому чехлу. Стопа влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. Для купания. |  |
| 10 | Протез стопы 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или из кожи. С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. Без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулок косметический. Метод крепления протеза: с использованием ленты «Велькро». Стопа с ограниченной монтажной высотой, с оболочкой стопы. | 1 |

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» и ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Работы по обеспечению пострадавшего на производстве протезами нижних конечностей  (далее - изделия) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание пострадавших выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания пострадавшего (в пределах Липецкой области) или по согласованию с пострадавшим выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию пострадавших (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию пострадавших - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению пострадавших в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Сроки предоставления гарантии качества: устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине пострадавшего, за счет собственных средств.

Объем работ: закупка без объема (Определение НМЦК в соответствии с ч.24 ст.22 44-ФЗ).