Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных в целях социального  обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование Товара/ Код вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Назначение | для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. |  | 15 |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием и устойчив к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Конструкция рамы | складная без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | Литые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Приводные колеса | быстросъемные снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральной термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее 70 градусов |  |
|  |  |  | Удлинитель спинки | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пользователя |  | Не менее 125 кг. |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения |  | 1) не менее 38 см и не более 41 см - 5 шт 2) не менее 42 см и не более 44 см –5 шт 3) не менее 44 см и не более 46 см — 5 шт |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 2 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Назначение | для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и на улице |  | 20 |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием и устойчив к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Конструкция рамы | складная без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Приводные колеса | быстросъемные снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральной термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее 70 градусов |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее 10 см и по углу наклона не менее чем на 80 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управление сопровождающим лицом | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами |  | валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пользователя |  | Не менее 125 кг. |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения |  | 1) не менее 38 см и не более 41 см - 6 шт 2) не менее 42 см и не более 44 см –8 шт 3) не менее 44 см и не более 46 см — 6 шт |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | -насос (при наличии пневматических покрышек) |  |
| ИТОГО | 35 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Кресла-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресел-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-колясок должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресел-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2. Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий.

Документация, предоставляемая изготовителем кресел-колясок, согласно п.7 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресла-коляски, и должна включать:

а) паспорт кресла-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресла-коляски (например, максимальная масса пользователя  кресла-коляски);

г) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресла-коляски и для замены деталей;

д) инструкцию для пользователя на русском языке.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Согласно п.8 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на  каждую кресло-коляску должна быть нанесена  маркировка,  содержащая:

- наименование и  адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

На шинах колес кресел-колясок должна быть нанесена маркировка с обозначением их размера.

Упаковка кресел-колясок должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресел-колясок осуществляется крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик располагает сервисной службой, находящейся на территории Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место поставки:

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи";

Срок поставки Товара Получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 мая 2024 года.

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.