ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1.  Наименование объекта закупки:

Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива.

2. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки:

2.1Бензин автомобильный (розничная реализация):

| Наименование характеристик | Значение характеристик |
| --- | --- |
| Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: | Больше или равно 95,00* Меньше 98,00* |
| Экологический класс | Не ниже К5** |

2.2Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5

(розничная поставка):

| Наименование характеристик | Значение характеристик |
| --- | --- |
| Сорт / класс топлива | не ниже 1** |
| Тип топлива дизельное | Зимнее |
| Экологический класс | не ниже К5** |

2.3Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5

(розничная поставка):

| Наименование характеристик | Значение характеристик |
| --- | --- |
| Сорт / класс топлива | не ниже Е** |
| Тип топлива дизельное | Межсезонное |
| Экологический класс | не ниже К5** |

2.4 Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5

(розничная поставка):

| Наименование характеристик | Значение характеристик |
| --- | --- |
| Сорт / класс топлива | не ниже А** |
| Тип топлива дизельное | Летнее |
| Экологический класс | не ниже К5** |

* в заявке указывается конкретное значение в пределах диапазона;

** в заявке указывается конкретное значение, равное или превышающее значение, установленное заказчиком

Остальные характеристики, не обозначенные сносками (***) и указанные заказчиком в таблице, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде.

3.Общие требования к условиям поставки:

3.1 Поставка Заказчику топлива производится на автозаправочных станциях (далее АЗС).

3.2 Наличие АЗС в Нижегородской области в радиусе не более 5 км от мест преимущественной дислокации автомобильного транспорта Заказчика в соответствии с п.6.

3.3 Перед заключением контракта Поставщик обеспечивает Заказчика актуальным списком АЗС, принимающих к использованию микропроцессорные пластиковые карты (далее МПК).

3.4 Средством получения товара через систему АЗС являются МПК. Каждая МПК

должна иметь индивидуальный электронный номер и секретный код (PIN-код). Использование МПК для получения товара учитываются Поставщиком через специальное оборудование и программное обеспечение. Изготовление МПК на получение (отпуск) бензина производится за счет средств Поставщика (количество МПК должно быть указано в заявке на карты). МПК не является платежным средством. МПК-лимитированная, с возможностью установки суточного или месячного лимита топлива.

Получение МПК осуществляется путем составления соответствующей заявки Заказчиком с указанием номеров автомобилей (или Фамилий водителей), марки топлива и суточного лимита отпуска на каждый автомобиль. Поставщик обеспечивает возможность блокировки МПК в течении 2-х часов после получения заявки от Заказчика.

3.5 Поставщик ведет учет отпуска товара по МПК с использованием специального оборудования и программного обеспечения путем ведения реестра операций по переданному товару. В реестре отражается информация о времени, месте, наименовании, количестве, договорной цене и цене на АЗС переданного товара. Информация, содержащаяся в реестре, формируется на бумажном носителе в форме выписки из реестра операций (отчета) за отчетный период (месяц) и передается Заказчику под расписку либо направляется заказным путем. Выписка из реестра операций (отчет) является подтверждением проведенных операций по отпуску товара и размера задолженности Покупателя. Выписка заверяется лицами, уполномоченными на ведение учета через специальное оборудование.

3.6 Автомобильный бензин и дизельное топливо выдается Поставщиком представителю Заказчика круглосуточно, на основании МПК через сеть АЗС Поставщика.

4. Технические требования:

4.1 Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, а также постановлению Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008г. «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и требованиям «ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826, иметь сертификаты соответствия, паспорт на продукцию. Автомобильный бензин и дизельное топливо не должны содержать металлосодержащие присадки. Автомобильный бензин может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки, а также моющие присадки, не ухудшающие его показатели и свойства.

4.2 Автомобильный бензин и дизельное топливо должны соответствовать экологическому классу 5 по Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и ГОСТ Р 51866-2002 – «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», ГОСТ Р 52368-2005 - «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия», ГОСТ Р 51105-2020 - «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия», а также отвечать требованиям к безопасности окружающей среды определяемым Федеральным законом РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5. Количество и объем отдельных этапов исполнения контракта:

| Марка топлива | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) (АИ-95) | Литр;^кубический дециметр | 35000 |
| Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) | Литр;^кубический дециметр | 1500 |
| Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) | Литр;^кубический дециметр | 1600 |
| Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) | Литр;^кубический дециметр | 1600 |

Первый этап: – с 09.01.2023 по 31.01.2023 года включительно:

ДТ- 700л;

Бензин автомобильный (розничная реализация)

(АИ-95) - 5000л;

Второй этап: с 01.02.2023 по 28.02.2023 года включительно:

ДТ- 800л;

Бензин автомобильный (розничная реализация)

(АИ-95) - 6000л;

Третий этап: с 01.03.2023 по 31.03.2023 года включительно:

ДТ- 800л;

Бензин автомобильный (розничная реализация)

(АИ-95) - 6000л;

Четвертый этап: с 01.04.2023 по 30.04.2023 года включительно:

ДТ- 800л;

Бензин автомобильный (розничная реализация)

(АИ-95) - 6000л.

Пятый этап: с 01.05.2023 по 31.05.2023 года включительно:

ДТ- 800л;

Бензин автомобильный (розничная реализация)

(АИ-95) - 6000л.

Шестой этап: с 01.06.2023 по 30.06.2023 года включительно:

ДТ- 800л;

Бензин автомобильный (розничная реализация)

(АИ-95) - 6000л.

6. Места преимущественной дислокации автомобильного транспорта:

| № п/п | Адреса дислокации автомобильного транспорта Заказчика | Место расположения АЗС |
| --- | --- | --- |
|  | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20 «К» | В радиусе не более 5 км от мест преимущественной дислокации автомобильного транспорта Заказчика |
|  | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 16 А |  |
|  | г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14 |  |
|  | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 111 |  |
|  | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 3 |  |
|  | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 29 |  |
|  | Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2 |  |
|  | Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 72 |  |
|  | Нижегородская область, г. Семенов, ул. Кирова, д. 4 |  |
|  | Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 11 |  |
|  | Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 172 |  |
|  | Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д. 13 |  |
|  | Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 5 |  |
|  | Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 67, корп. 1 |  |
|  | Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чапаева, д. 47 |  |
|  | Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А |  |
|  | Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 28 |  |
|  | Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Центральная, д. 76 |  |
|  | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д. 7Б |  |
|  | Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 29 |  |