Описание объекта закупки

техническое задание к проведению открытого конкурса на выполнение работ выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей  для обеспечения инвалидов в 2022 году.

| №/№ | Наименование изделия, код ОКПД2 | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые. Приёмная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку получателя, методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол. Регулировочно соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Модуль стопы должен быть предназначен для пациентов 2 уровня активности: стопа должно быть с армированным стекловолоконным закладным элементом, оболочка из вспененного материала. Крепление должно осуществляться при помощи полимерного чехла без замка и наколенника из полимерных материалов. В комплект протеза должны входить, хлопчатобумажный чехол - 4 шт., шерстяной чехол 4 шт. Гарантия на протез должна не менее 24 месяцев. Протез постоянный. | 2 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Должна быть одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть изготовлен из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Применение вкладной гильзы из вспененных материалов должно быть (по назначению врача-ортопеда). Крепление протеза должно осуществляться за счет формы приемной гильзы и наколенника из полимерных материалов. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модуль стопы должен быть предназначен для пациентов 2 уровня активности: стопа должна быть с армированным стекловолоконным закладным элементом, оболочка из вспененного материала. В комплект протеза должны входить, хлопчатобумажный чехол - 4 шт., шерстяной чехол 4 шт., силиконовый чехол 1 шт. Тип протеза постоянный. | 2 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки модульная должна быть мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Должна быть индивидуальная приемная гильза. Должна быть пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть мышечно вакуумное. Дополнительное крепление должно быть с использованием бандажа (по назначению врача-ортопеда). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида 100 кг. Коленный модуль должен быть гидравлический с пятиосной полицентрической системой с контролем фазы переноса и опоры. Модуль стопы должен быть предназначен для пациентов 3 уровня активности – стопа должна быть карбоновая, со сдвоенными карбоновыми пружинами пяточного и переднего отдела стопы, карбоновой подошвенной пружиной. В комплект протеза должны входить, хлопчатобумажный чехол - 4 шт., шерстяной чехол 4 шт. Тип протеза постоянный. | 1 |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приемная гильза должна быть индивидуальная. Должна быть одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Применение вкладной гильзы из вспененных материалов должно быть (по назначению врача-ортопеда). Крепление протеза должна быть осуществляться за счет формы приемной гильзы и наколенника из полимерных материалов. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модуль стопы должен быть предназначен для пациентов 3 уровня активности – стопа должна быть карбоновая, со сдвоенными карбоновыми пружинами пяточного и переднего отдела стопы, карбоновой подошвенной пружиной. В комплект протеза должны входить, хлопчатобумажный чехол - 4 шт., шерстяной чехол 4 шт. Тип протеза постоянный | 3 |
|  | ИТОГО |  |  |

Итого количество:  8 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным 
характеристикам протеза нижней конечности

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протеза конечности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка  протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Изделие должно быть устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.

При использовании изделия по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды.

При передаче инвалиду готового изделия Исполнитель должен обеспечить инструктаж по правильному пользованию изделием и средствами по уходу за ним, и оказывает психологическое консультирование инвалида.

Сроки предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей - не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 
20 (двадцать) рабочих дней.