Описание объекта закупки на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2022 году

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения ими инвалидов – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Изделия должно соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

| № п/п | Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ПН3-М-6 с/л -м-9 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии должен соответствовать характеристикам: Должна быть облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки должны быть чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза должна быть из слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, чехол должен быть полимерный гелевый средней плотности; крепление протеза голени на инвалиде должно быть с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно – соединительное устройство должно соответствовать весу инвалида; стопа должна быть на основе карбонового волокна с разделенной передней частью для улучшения сцепления с поверхностью, тип протеза по назначению постоянный. | 4 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М-6 с/л | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен соответствовать характеристикам: должна быть облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки должны быть чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; чехол должен быть полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации, без вкладной гильзы, крепление протеза бедра на инвалиде должно быть с использованием замка для полимерных чехлов, регулировочно – соединительное устройство должно соответствовать весу инвалида, стопа должна быть на основе карбонового волокна с разделенной передней частью для улучшения сцепления с поверхностью, коленный шарнир должен быть с пневмоническим демпфером управления фазой переноса с разделительной регулировкой сопротивления сгибания и разгибания, тип протеза по назначению: постоянный | 2 |

Упаковка  протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Должно быть наличие выездной протезно-ортопедической бригады. График выездной бригады должен быть предоставлен Исполнителем в течение 10 дней после получения списков.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 7 (семи) месяцев. Срок выполнения гарантийного ремонта должен быть не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту жительства инвалида на территории Республики Адыгея или при необходимости по месту изготовления изделий, по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «30» сентября 2022 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Выполнение работ, должно осуществляться по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления Заказчиком Исполнителю реестра направлений получателей услуг.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2022 году

Источником информации для данного расчета является коммерческие предложения: исх. № 517 от 08.11.2021 вх. № 15-50/0109-2607-отв1 от 08.11.2021; исх. № 91 от 08.11.2021 вх. № 15-50/0109-2607- отв2 от 08.11.2021; исх. № 106 от 08.11.2021 вх. № 15-50/0109-2607-отв3 от 08.11.2021

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

X=

где:

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен.

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования изделий, требуемое количество, стоимость изделий по данным организаций, средняя цена (средняя величина стоимости) изделий, общая стоимость изделий.

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной             1 515 755 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 32 коп.

Таблица №1.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2022 году

| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 517 от 08.11.2021 вх. № 15-50/0109-2607-отв1 от 08.11.2021) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 91 от 08.11.2021 вх. № 15-50/0109-2607- отв2 от 08.11.2021) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 106 от 08.11.2021 вх. № 15-50/0109-2607-отв3 от 08.11.2021) | Коэффициент вариации (%) | Средняя стоимость Руб./шт. | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121 | 226 580,00 | 230 300,00 | 231 543,00 | 1,13 | 229 474,33 | 4 | 917 897,32 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М-6 с/л | 32.50.22.121 | 294 765,00 | 305 700,00 | 296 322,00 | 1,98 | 298 929,00 | 2 | 597 858,00 |
| Итого: | 6 | 1 515 755,32 |