Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

к аукциону на поставку ходунков для обеспечения инвалидов в 2022 году

Товар должен отвечать следующим требованиям:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Характеристика товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-10-01.Ходунки шагающие | Технические и функциональные характеристики Товара: 1. Ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. 2. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя должно быть шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. 3. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 4. Опоры ходунков должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах. 5. Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта «присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка. 6. Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. 7. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. 8. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. 9. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунка в рабочем положении. 10. Допустимая масса пользователя должна быть не менее 100 кг. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев. В комплект должны входить: - ходунки; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке (указать); - гарантийный талон. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 280 |
| 2 | 6-10-02. Ходунки на 2-х колесах | Технические и функциональные характеристики Товара: 1. Ходунки – вспомогательное техническое средство с двумя колесиками и двумя рукоятками, предназначенное для облегчения ходьбы пользователя, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. 2. Двухколесный ходунок должен быть устроен следующим образом: два колеса спереди и две ножки с резиновыми наконечниками сзади должны обладать высокой устойчивостью. 3. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя должно быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. 4. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки, ширина рукояток может быть от 20 до 50 мм. 5. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. 6. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. 7. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев. В комплект должны входить: - ходунки; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке (указать); - гарантийный талон. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 43 |
| 3 | 6-10-02. Ходунки на 4-х колесах | Технические и функциональные характеристики Товара: 1. Ходунки – вспомогательное техническое средство с четырьмя колесиками и двумя рукоятками, предназначенное для облегчения ходьбы пользователя, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. 2. Четырехколесный ходунок должен быть оборудован тормозами. Ходунки предназначены для пользователей, которым нужна постоянная поддержка во время ходьбы. 3. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя должно быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. 4. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки, ширина рукояток должна быть не менее 20 и не более 50 мм. 5. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. 6. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. 7. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев. В комплект должны входить: - ходунки; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке (указать); - гарантийный талон. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 1 |
| 4 | 6-10-04. Ходунки с подмышечной опорой | Технические и функциональные характеристики Товара: 1. Ходунки должны иметь подмышечную опору, которая дополняет конструкцию ходунков, обеспечивает высокий уровень устойчивости во время передвижения. 2. Основание изделия должно быть изготовлено из прочных металлических сплавов. 3. Ходунки должны иметь регулировку высоты подмышечников. 4. Максимальная ширина ходунка должна быть не более 65 см, что позволяет легко проходить в дверной проем. 5. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Максимальная нагрузка не менее - 100 кг 6. Ходунки должны быть оснащены съемными колесами, с возможностью их снять и надеть наконечник для использования без колес. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев. В комплект должны входить: - ходунки; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке (указать); - гарантийный талон. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 2 |
| 5 | 6-10-03. Ходунки с опорой на предплечье | Технические и функциональные характеристики Товара: 1.Ходунки четырехколесные с опорой на предплечье предназначены для создания устойчивой опоры при ходьбе, вес тела при этом переносится на предплечье, за счет чего разгружается позвоночник и ноги. 2.Ходунки должны быть изготовлены из прочных металлических сплавов. 3.Ходунки должны быть оснащены мягким опорным столом, обтянутым искусственной кожей. 4. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 5.Ходунки должны легко регулироваться по высоте. 6.Ходунки должны быть оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев. В комплект должны входить: - ходунки; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 7 |
| 6 | 6-10-05. Ходунки-роллаторы | Технические и функциональные характеристики Товара: 1. Ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы в помещении, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. 2. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя должно быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. 3. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. 4. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 5. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. 6. Конструкция роллатора должна предусматривать небольшое сидение, поперечную прочную перекладину, играющую роль спинки. 7. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. 8. Ходунки должны быть оснащены ручными тормозами, обеспечивающими притормаживание при движении. 9. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. 10. Грузоподъемность не менее 100 кг. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев. В комплект должны входить: - ходунки; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке (указать); - гарантийный талон. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 23 |
| При использовании Товара по назначению не возникает угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016. Товар соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий». Товар соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий». Товар соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий». Товар соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р 59436-2021 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть2 Ходунки на колесиках». Товар соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-10-01.Ходунки шагающие | В течение 3 календарных дней со дня заключения контракта | 280 |
| 2 | 6-10-02. Ходунки на 2-х колесах |  | 43 |
| 3 | 6-10-02. Ходунки на 4-х колесах |  | 1 |
| 4 | 6-10-04. Ходунки с подмышечной опорой |  | 2 |
| 5 | 6-10-03. Ходунки с опорой на предплечье |  | 7 |
| 6 | 6-10-05. Ходунки-роллаторы |  | 23 |
| ИТОГО: | 356 |

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "05" декабря 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место выдачи Товара получателям: Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пунктах выдачи Товара.

Поставщик обязан самостоятельно осуществлять подбор выдаваемого получателю Товара.