Приложение № 1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 139 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 79 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 200-5000 Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3 Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Обнаружение и ослабление импульсных звуков без снижения разборчивости речи; Подавление шума ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Понижение высокочастотных составов входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Обеспечение беспроводного синхронного изменения усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информирование пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом. | 26.60.14.120-00000004 | шт. | 25 |
| 2 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 140 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 82 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-4800 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 16 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 4 Педиатрический режим настройки слухового аппарата; Защита от пыли и влаги; Система приоритета речевого сигнала; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Система автоматической адаптации к слуховому аппарату; Функция частотной компрессии и смещения неслышимых высокочастотных звуков в зону с сохранным остаточным слухом; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Возможность беспроводной настройки; in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Звуковой и световой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. | 40 |
| 3 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 139 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 82 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-4800 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 6 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3 Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Звуковой и световой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. | 55 |
| 4 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 142 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 80 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-4800 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3; Подавление шумов низкого уровня; Многослойное подавление шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. | 160 |
| 5 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 139 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 65 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-5500 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. | 170 |
| 6 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 134 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 68 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-5600 Индукционная катушка - наличие; Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 4 Защита от влаги и пыли; Система приоритета речевого сигнала; Возможность выбора приоритета языка общения пациента с целью более детального распознания и обработки речевого сигнала; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Подавление шумов низкого уровня; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; Поддержка подключения FM-систем; Возможность беспроводной настройки; in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. | 60 |
| 7 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 135 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 65 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-7000 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 16 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 6; Режим тиннитус маскер; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; in-situ аудиометрия функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Поддержка подключения FM-систем; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. | 80 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные.

Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям.

Наличие действующего регистрационного удостоверения.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

При выдаче, слуховой аппарат должен быть готов к использованию инвалидом, и иметь настройки соответствующие индивидуальным параметрам слуха. Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда. Сурдологический центр должен находиться в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней.  Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы центра выдачи должен быть представлен Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки выдачи товара

Поставщик сообщает о поставке Товара в соответствии с календарным планом.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течение 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 11.09.2023г.;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 11.09.2023. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 06.10.2023 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара не ранее 01.01.2023 Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы: Отчет о поставке Товара Получателям, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее - УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.

По факту последней поставки Товара Получателю Поставщик в течение 5 рабочих дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый акт осуществленных поставок Товара.