Описание объекта закупки

| Описание | Единица измерения | Кол-во | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |
| Протез бедра для купания | Гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида Крепление протеза бедра на инвалиде: - вакуумно-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа; - с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир водостойкий, укомплектованный фиксатором. Стопа с защитой от проскальзывания. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: специальный. | Изделия должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Качество изделия должно подтверждаться декларацией о соответствии или сертификатом (при наличии). Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Работы по изготовлению протезов включают в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протезов. Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя. Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи) Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании: - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; - функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования. | шт. | 25 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей инвалида: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа; -с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 50 | Не менее 12 |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза бедра изготавливается по типоразмерам, шаблонам или по индивидуальному слепку: - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; - кожаная, с металлическим сидением типа полукольца. Гильза голени: - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; -из кожи. С металлическими шинами, с движением (или без движения) в коленном и голеностопном шарнирах. Крепление протеза на инвалиде: -с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа низкого уровня активности. |  | шт. | 2 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей инвалида: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа, -с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа среднего или высокого уровня активности, углепластиковая (в зависимости от уровня активности инвалида). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 8 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей инвалида: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа, -с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием. Стопа среднего или высокого уровня активности, углепластиковая (в зависимости от уровня активности инвалида). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 8 | Не менее 12 |
| Итого: |  | х | х | 93 | х |

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 15 сентября 2023 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 15 сентября 2023 года.