Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | •Максимальный уровень увеличения, крат: ≥20 •Тип: ручной •Вес, килограмм: ≤ 0,3 •Возможность регулировки: яркость изображения •Интерфейс: слот для SD- карты; разъем для наушников •Количество цветовых режимов: ≥10 •Наличие кнопок управления: да •Наличие сетевого адаптера в комплекте: да •Наличие складной или выдвижной ручки: да •Наличие чехла/сумки в комплекте: да •Наличие экрана: да •Размер диагонали экрана: ≥3.0 и <5 дюйм •Максимальное время автономной работы от аккумулятора: ≥2 часа •Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте: да •Наличие встроенных динамиков: да •Наличие дополнительных функций: стоп кадр; автофокус; подключение к ПК; хранение изображений •Наличие подсветки: да •Тип питания: от аккумулятора, от сети •Цветная HD камера: да | 330 |
| Итого: | 330 |

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 месяцев.

Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Участник в своей заявке должен указать организацию, осуществляющую гарантийное и сервисное обслуживание выданных изделий на территории Красноярского края.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 25 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» октября 2024 года.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.