ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей, предоставляемых лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Предмет аукциона - выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей, предоставляемых лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Место выполнения работ: г. Астрахань, Астраханская область (передача готового изделия осуществляется по месту проживания Получателя или по месту нахождения Исполнителя. В случае выбора Получателем способа получения Изделия через пункт выдачи Изделия: обеспечить передачу Изделия Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Изделия, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Изделия и склад Исполнителя должны быть оснащены видеокамерами.

Период выполнения работ: до 04.09.2023 года.

Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Исполнителем Направления от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 45 (сорока пяти) дней до истечения срока выполнения работ. В случае приема направлений после указанного срока, исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока, указанного контрактом.

Срок действия контракта: 04.10.2023.

Количество  – 13 шт.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез голени модульный, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приёмных (пробных гильз) 1 шт., вкладная гильза из вспененных материалов, крепление облегчённое с использованием наколенника, регулировочно-соединительные на нагрузку до 100 кг, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 3 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез голени модульный, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа бесшинарная полиуретановая монолитная, или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез голени модульный, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по культе инвалида) из кожи или литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приёмных (пробных гильз) 1 шт., крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная или стопа с повышенной упругостью носочной части, или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, или стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир с ручным замком одноосный или коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком", с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки –чулки ортопедические перлоновые. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Система крепления устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей инвалида. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакумное. Регулировочно-соединительное устройства соответствуют весу инвалида. Стопа бесшинарная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: постоянный. | 1 |
| Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 | Протез бедра для купания, влагонепроницаемый. Приемная гильза индивидуальная. Материал гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза в зависимости от индивидуальных особенностей пострадавшего. Стопа бесшарнирная влагозащищенная, имеет специальное покрытие от проскальзывания на мокрой поверхности. Коленный шарнир одноосный, с механическим замком. Изготовление по индивидуальным обмерам. Специальный. | 1 |
| Протез голени для купания ОКПД 2 32.50.22.121 | Косметическая облицовка жесткая, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, приемных (пробных) гильз – 1 шт. Крепление облегченное с использованием наколенника, стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная, без дополнительных функциональных устройств. Специальный. | 4 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез голени модульный, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), косметическое покрытие чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных гильз) 1 шт., крепление с использованием вакуумного клапана и наколенника полимерного гелиевого, регулировочно-соединительное устройства на нагрузку до 100 кг, стопа со средней степенью энергосбережения, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | 1 |
|  |  | 13 |

Технические и функциональные характеристики:

Выполняемые работы по обеспечению Пострадавших протезами нижних конечностей   содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Документы по стандартизации применяемые к данному ТСР:

- ГОСТ  ISO  10993-1-2021- «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.»

- ГОСТ  ISO  10993-5-2011 – «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro».

- ГОСТ  ISO  10993-10-2011- «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

- ГОСТ  Р  52770-2016- «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- ГОСТ Р 51632-2021– «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007- «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 53869-2021 – «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к упаковке и отгрузке изделия:

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Пострадавшего  осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»,  " ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к безопасности изделия:

Регистрационное удостоверение и (или) действующая декларация о соответствии или сертификат соответствия поставляемого изделия, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности изделия, в случае, если на поставляемое изделие в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей составляет  12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения не должен превышать 20 рабочих дней.

Форма, сроки, условия и порядок оплаты выполненных работ:

Цена включает в себя все расходы на поставку Изделия, в том числе доставку готового Изделия до Получателя, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.