Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — при необходимости, информация об объеме и месте оказания услуг, сроки оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика):

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка автомобилей, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации.

ОКПД 2 – 29.10.59.390/29.10.22.000

КОЗ - 01.29.24.02.03/01.29.24.03.03/01.29.24.04.03/01.29.24.01.03

КТРУ- 29.10.20.000 – 00000001

Описание объекта закупки: основанием для оказания услуг являются: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Качество поставляемого и выдаваемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ 33990-2016 «Транспортные средства. Маркировка. Технические требования», ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации (в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей).

Автомобили должны быть 2022 года изготовления.

В отношении закупаемых автомобилей устанавливается запрет на допуск  промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранного государств, работ (услуг), выполняемых (оказанных) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног), по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления), кроме автомобилей с обычным управлением.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на   автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, и иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия на продукцию и сертификат соответствия на услугу (установка устройств ручного управления автомобилем) или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество материалов, использованных для изготовления Товара, безупречное качество изготовление Товара и его сборки.

Сертификат соответствия транспортного средства, выданный в соответствии с положениями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля, должны быть на русском языке:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства или паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком, который составляется в трех экземплярах;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями   категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.  Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает за счет собственных средств:

- консультирование Получателей по всем вопросам осуществления гарантийного ремонта, эксплуатации и т.д.;

- сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания в субъекте Российской Федерации, в котором находится Получатель;

- гарантийный ремонт автомобиля в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля.

Заказчик и Получатель не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта.

Место поставки автомобиля: город Благовещенск Амурской области

Требования к поставке и выдаче Товара:

Поставщик должен поставить Товар и документы, предназначенные для данного Товара на территорию города Благовещенска Амурской области, и выдать Товар, Получателю (его представителю) после проведения выборочной проверки, не позднее 09.12.2022.

Поставка и выдача Товара должна осуществляться Поставщиком со склада Поставщика в городе Благовещенске Амурской области на основании Направлений, выданных Получателям Заказчиком, при предъявлении Получателями (их представителями) паспорта. В случае выдачи Товара представителю Получателя, представляется также документ, подтверждающий полномочия представителя

Упаковка, транспортировка и отгрузка Товара:

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Товар должен быть поставлен к месту выдачи Получателю и передан ему без каких-либо повреждений и дефектов, в том числе полученных во время транспортировки и хранения Товара. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара Получателям, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) Товара, указанными в Контракте. В этом случае стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества, в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней со дня обнаружения данных недостатков.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

| Технические характеристики Товара | Значения и показатели Товара |
| --- | --- |
| Категория автомобиля | М1 |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула/ ведущие колеса | 4x2 / передние |
| Тип привода | Моноприводный/ переднеприводный |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный |
| Рабочий объем двигателя | > 1500 и ≤ 1800 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 и пунктом 16 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Тип кузова | Седан или хэтчбек |
| Количество посадочных мест: | Не более 5 |
| При формировании коммерческого предложения, просим указать следующие позиции. |
| Материал салона: | Искусственная кожа/ Комбинированный/ Текстиль |
| Тормозной механизм: | Барабанные/Дисковые/Дисковые, вентилируемые |
| Комплектация автомобиля: |  |
| Размер колёсный дисков: |  |

| Автомобиль легковой Тип коробки передач: механика Оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями - наличие КОЗ 01.29.24.02.03/01.29.24.03.03/ 01.29.24.04.03 ОКПД2 29.10.59.390 | - транспортные средства для инвалидов без правой ноги – 1* шт. - транспортные средства для инвалидов без левой ноги – 1* шт. - транспортные средства для инвалидов без обеих ног – 2* шт. |
| --- | --- |
| Автомобиль легковой Тип коробки передач: автомат Оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями - наличие КОЗ 01.29.24.04.03 ОКПД2 29.10.59.390 | - транспортные средства для инвалидов без обеих ног – 1* шт. |
| Автомобиль легковой с обычным управлением Тип коробки передач: автомат КОЗ 01.29.24.01.03 ОКПД2 29.10.22.000 КТРУ 29.10.20.000 – 000000012 | - транспортные средства для инвалидов без левой ноги – 2* шт. |