Приложение №1 к Извещению о проведении электронного аукциона

Техническое задание (описание объекта закупки)

на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для обеспечения детей-инвалидов в 2022 году

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

1. Общие технические характеристики товара:

Кресло-коляска (с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП) (далее – Товар) – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных (далее – Получатели), приводимое в движение мускульной силой Получателейили сопровождающего лица.

2. Функциональные и технические характеристики товара:

| Наименование товара/ Код вида ТСР | Технические характеристики товара* | Кол-во товара, штук |
| --- | --- | --- |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска комнатного типа, предназначена для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования внутри помещения. Передвижение должно осуществляться при помощи сопровождающего лица. Рама кресло коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Конструкция кресло коляски быть выполнена в виде рамы-шасси быстросъемного сиденья. Покрытие рамы кресло коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Колеса должны быть пневматическими или цельнолитыми. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности или нагрудным фиксирующим ремнем и тазовым ремнем. Все виды ремней должны быть регулируемыми по длине. В оснащении спинки должны входить подголовник или боковые упоры для головы регулируемые по высоте и ширине, и регулируемые по высоте и ширине боковые упоры туловища. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами |  |
|  | Получатель 1. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 21 см Высота Подлокотника- 18 см Высота подножки – 19 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 2. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 22 см Высота Подлокотника - 18 см Высота подножки – 21 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка с регулируемой опорой стопы Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень | 1 |
|  | Получатель 3. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 20 см Высота Подлокотника - 17 см Высота подножки – 19 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 4. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 21 см Высота Подлокотника - 20 см Высота подножки – 18 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень Ремень для пятки | 1 |
|  | Получатель 5. Основные технические характеристики Ширина сидения - 24 см Глубина сидения - 24 см Высота Подлокотника - 17 см Высота подножки – 20 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень Ремень для пятки | 1 |
|  | Получатель 6. Основные технические характеристики Ширина сидения - 25 см Глубина сидения - 27 см Высота Подлокотника - 15 см Высота подножки – 30 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень Ремень для пятки | 1 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (ДЦП) прогулочного типа, предназначена для транспортировки детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Передвижение должно осуществляться при помощи сопровождающего лица. Рама кресло коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Конструкция кресло коляски быть выполнена в виде рамы-шасси быстросъемного сиденья. Покрытие рамы кресло коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Колеса должны быть пневматическими или цельнолитыми. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности или нагрудным фиксирующим ремнем и тазовым ремнем. Все виды ремней должны быть регулируемыми по длине. В оснащении спинки должны входить подголовник или боковые упоры для головы регулируемые по высоте и ширине, и регулируемые по высоте и ширине боковые упоры туловища. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами |  |
|  | Получатель 1. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 21 см Высота Подлокотника – 18 см Высота подножки – 19 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 2. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 22 см Высота Подлокотника - 18 см Высота подножки – 21 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка с регулируемой опорой стопы Приспособления: Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень | 1 |
|  | Получатель 3. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 20 см Высота Подлокотника - 17 см Высота подножки – 19 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 4. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 21 см Высота Подлокотника - 20 см Высота подножки – 18 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень Ремень для пятки | 1 |
|  | Получатель 5. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 20 см Высота Подлокотника - 17 см Высота подножки – 19 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 6. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 21 см Высота Подлокотника - 15 см Высота подножки – 29 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Боковые опоры для тела Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 7. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 22 см Высота Подлокотника - 18 см Высота подножки – 16 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 8. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 20 см Высота Подлокотника - 18 см Высота подножки – 25 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 9. Основные технические характеристики Ширина сидения - 20 см Глубина сидения - 20 см Высота Подлокотника - 18 см Высота подножки – 19 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Нагрудный ремень Поясной ремень |  |
|  | Получатель 10. Основные технические характеристики Ширина сидения - 22 см Глубина сидения - 27 см Высота Подлокотника - 15 см Высота подножки – 20 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 11. Основные технические характеристики Ширина сидения - 22 см Глубина сидения - 25 см Высота Подлокотника - 15 см Высота подножки – 20 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень Ремень для пятки | 1 |
|  | Получатель 12. Основные технические характеристики Ширина сидения - 25 см Глубина сидения - 25 см Высота Подлокотника - 17 см Высота подножки – 20 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень Ремень для пятки | 1 |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска комнатного типа, предназначена для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования внутри помещения. Передвижение должно осуществляться при помощи сопровождающего лица. Рама кресло коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Конструкция кресло коляски быть выполнена в виде рамы-шасси быстросъемного сиденья. Покрытие рамы кресло коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Колеса должны быть пневматическими или цельнолитыми. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности или нагрудным фиксирующим ремнем и тазовым ремнем. Все виды ремней должны быть регулируемыми по длине. В оснащении спинки должны входить подголовник или боковые упоры для головы регулируемые по высоте и ширине, и регулируемые по высоте и ширине боковые упоры туловища. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами |  |
|  | Получатель 1. Основные технические характеристики Ширина сидения - 30 см Глубина сидения - 30 см Высота Подлокотника- 10 см Высота подножки – 35 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка c регулируемой опорой стопы Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 2. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Глубина сидения - 35 см Высота Подлокотника - 15 см Высота подножки – 33 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка с регулируемой опорой стопы Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (ДЦП) прогулочного типа, предназначена для транспортировки детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Передвижение должно осуществляться при помощи сопровождающего лица. Рама кресло коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Конструкция кресло коляски быть выполнена в виде рамы-шасси быстросъемного сиденья. Покрытие рамы кресло коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Колеса должны быть пневматическими или цельнолитыми. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности или нагрудным фиксирующим ремнем и тазовым ремнем. Все виды ремней должны быть регулируемыми по длине. В оснащении спинки должны входить подголовник или боковые упоры для головы регулируемые по высоте и ширине, и регулируемые по высоте и ширине боковые упоры туловища. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами |  |
|  | Получатель 1. Основные технические характеристики Ширина сидения - 30 см Глубина сидения - 30 см Высота Подлокотника – 10 см Высота подножки – 35 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка с регулируемой опорой стопы Приспособления: подголовник Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 2. Основные технические характеристики Ширина сидения - 30 см Глубина сидения - 30 см Высота спинки – 55 см Высота Подлокотника - 20 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка с регулируемой опорой стопы Приспособления: Боковые опоры для тела Боковые опоры для головы Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень | 1 |
|  | Получатель 3. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Глубина сидения - 35 см Высота Подлокотника - 18 см Высота подножки – 35 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
|  | Получатель 4. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Приспособления: Предохранительный пояс | 1 |
|  | Получатель 5. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Высота спинки – 40 см Приспособления: Предохранительный пояс Получатель 6. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Глубина сидения - 30 см Высота Подлокотника - 20 см Высота подножки – 26 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Боковые опоры для тела Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень Ремень для пятки | 1 |
|  | Получатель 7. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Глубина сидения - 35 см Высота Подлокотника - 15 см Высота спинки – 45 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Приспособления: Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Нагрудный ремень | 1 |
|  | Получатель 8. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Глубина сидения - 35 см Высота Подлокотника – 20 см Высота спинки – 35 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для тела Валик для сохранения зазора между ногами Предохранительный пояс | 1 |
|  | Получатель 9. Основные технические характеристики Ширина сидения - 35 см Глубина сидения - 35 см Высота Подлокотника - 12 см Высота подножки – 36 см Индивидуальные регулировки: Спинка с регулируемым углом наклона Сиденье с регулируемым углом наклона Подлокотники, регулируемые по высоте Подножка регулирующаяся по высоте Приспособления: Подголовник Боковые опоры для головы Боковые опоры для тела Поясничный валик Валик или ремень для сохранения зазора между ногами Держатели для ног Нагрудный ремень Поясной ремень | 1 |
| ИТОГО | 29 |

3. Требования к качеству, безопасности и сроку службы товара:

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть классифицирован в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар должен соответствовать требованиям:

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия»;

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

При использовании Товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи Получателя, с которым контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя в положении сидя, обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, обеспечивать свободу движений пользователя при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования указанным техническим средством реабилитации, утвержденного Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

При организации поставки товара наличие регистрационного удостоверения выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии».

4. Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документаци.

На каждом кресле-коляске должна быть нанесена маркировка, содержащая:

-наименование и адрес производителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации);

-артикул модификации кресла коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

5. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (гарантийные обязательства):

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). В течение указанных сроков поставщик обязан производить замену или ремонт Товара бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.