| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением с целью обеспечения инвалидов |
| Срок поставки | В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания контракта, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г. Саратове, должно находиться 100 (Сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи факсимильной связи или электронной почты не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара. Срок поставки Товара Получателям в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения реестра получателей, выданного Заказчиком. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Товар поставляется Получателю по месту жительства в пределах Саратовской области или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Саратовской области. |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара. При необходимости журнал телефонных звонков предоставляется Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта в течение 3 (трех) рабочих дней. При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 23-01-01 | Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Кресло-стул должен быть изготовлен из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик Грузоподъемность не менее 100 кг. Ширина сиденья не менее 360 мм, глубина сиденья не менее 280 мм Масса не более 16 кг. Должен быть оснащен: - съемным пластмассовым судном с крышкой; - съемным сидением; - съемной спинкой; - стояночными тормозами на задних колесах, позволяющими, при необходимости, зафиксировать кресло-стул в стационарном положении. | 30 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) 23-01-02 | Предназначен для использования при обслуживании инвалидов и больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресла должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик. Грузоподъемность не менее 125 кг. Ширина сиденья не менее 360 мм, глубина сиденья не менее 280 мм Масса не более 10 кг. Должен быть оснащен: - съемным пластмассовым судном с крышкой; - съемным пластмассовым санитарным сидением; - ножками, регулируемыми по высоте. | 441 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) 23-01-03 | Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Кресло-стул должен быть изготовлен из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Грузоподъемность не менее 150 кг. Ширина сиденья не менее 500 мм и не более 620 мм. Регулировка по высоте. Масса – не более 10 кг. Должен быть оснащен: - съемным пластмассовым судном с крышкой; - съемным пластмассовым санитарным сидением; - ножками, регулируемыми по высоте. | 21 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) товары подлежали обязательной сертификации, допускается поставка товаров, имеющих действующий сертификат соответствия |

Требования к качеству товара.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования и методы контроля», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим характеристикам.

Кресла – стулья предназначены для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Стальной каркас кресел-стульев должен иметь специальное антикоррозийное покрытие. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный пластик.

Все материалы должны быть гипоаллергенными. Поверхности кресел-стульев с санитарным оснащением должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Поставляемые товары должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Сроки предоставления гарантии качества

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока эксплуатации. В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей. При передаче получателям, Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.