Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве постоянными и специальными протезами верхних конечностей

| Код по окпд 2/ код по КТРУ | название изделия | Характеристики (описание) | Объем работ, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Код ТСР 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. В комплекте: перчатки 1 пара, 2 чехла. Тип протеза по назначению: постоянный. | 5 |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Код ТСР 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Тип протеза по назначению: постоянный. | 4 |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Код ТСР 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая ПВХ. Тип протеза по назначению: постоянный. | 4 |
| 32.50.22.190/32.50.22.190-00005052 | Протез пальца Код ТСР 8-01-01 | Протез пальца косметический взрослый. Состоит из силиконового модуля пальца косметического с армирующей сеткой. Тип протеза по назначению: постоянный. | 6 |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез предплечья косметический Код ТСР 8-01-03 | Протез предплечья косметический, взрослый. Кисть косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица, приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез предплечья косметический Код ТСР 8-01-03 | Протез предплечья косметический, взрослый. Кисть косметическая с нейлоновой армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная составная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление силиконовое с быстросъемным замком. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез предплечья рабочий Код ТСР 8-02-02 | Протез предплечья рабочий, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть съемная косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная одинарная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или из листового термопласта, крепление подгоночное, набор рабочих приспособлений. Тип протеза по назначению: специальный. | 6 |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез плеча косметический Код ТСР 8-01-04 | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть с гибкой тягой с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, оболочка косметическая ПВХ без покрытия. Узел локоть-предплечье - комплект шин для локтевых шарниров, гильза предплечья из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица) кожаная, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 32.50.22.121/ КТРУ нет | Протез плеча рабочий Код ТСР 8-02-03 | Протез плеча рабочий, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Узел локоть-предплечье - комплект полуфабрикатов для рабочего протеза плеча. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица) из кожи, крепление подгоночное. В комплекте: набор рабочих приспособлений, перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: специальный | 1 |
| 32.50.22.190/нет | Протез после вычленения плеча 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья. Приемная гильза-наплечник индивидуальная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица) из листового термопластического пластика, крепление индивидуальное. Плечевой шарнир шаровидный. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Итого | 30 |

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого застрахованного лица, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованного лица протезами верхних конечностей должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов: деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия; деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям; технических условий.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза верхней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом верхней конечности;

- функциональный узел протеза верхней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез верхней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена косметическая или двигательная функции верхней конечности. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез верхней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза верхней конечности должны осуществляться предварительное обучение застрахованного лица пользованию протезом.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его застрахованному лицу и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

Сроки выполнения работ – не позднее 12 декабря 2023 года (включительно) (в отношении каждого конкретного Получателя в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ - Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с направлениями и получения результата работ (изделий) на территории Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу изделия по месту жительства Получателя, указанного в направлении Заказчика. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.