Описание объекта закупок

Поставка кресло-колясок для обеспечения в 2022 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края.  Количество – 62 штуки.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-коляска: техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р 51083-2021; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. На кресло – коляске нет остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000±10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не подвержен прожиганию от сигареты. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. В комплект кресла-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. Упаковка кресла-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения.

Маркировка кресло-коляски содержит: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); адрес производителя; обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); дату выпуска (месяц, год); артикул модификации кресла-коляски; серийный номер кресло-коляски; рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресла-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов креслами-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и на улице. Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировке спинка коляски складная по горизонтальной оси. Кресло-коляска оснащена: - приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации; - передние колеса имеют цельнолитые шины; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники съемные, регулируемые по высоте; - регулируемые стояночные тормоза; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройство антиопрокидывания; В комплект поставки входиь: - набор инструментов; - насос (при наличии пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса регулируются по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях; - приводные (задние) колеса имеют цельнолитые или пневматические шины, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях; - подлокотники регулируются по высоте не менее 2-х положений; Поставка должна включать кресло-коляски не менее трех типоразмеров при ширине сиденья – не менее 50 см и не более 61 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей); Технические характеристики: Глубина сиденья – не менее 450 мм. Высота спинки – не более 360 мм. Максимальный вес – не более 25 кг. Грузоподъемность – не менее 150 кг. Максимальная высота кресла-коляски: не более 95 см. Максимальная ширина кресла-коляски: не более 85 см. Ширина кресла-коляски в сложенном виде: не более 35 см. Срок службы Товара должен составлять не менее 4 (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 32 |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировке спинка коляски складная по горизонтальной оси. Кресло-коляска оснащена: - приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации; - передние колеса имеют цельнолитые шины; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники съемные, регулируемые по высоте; - регулируемые стояночные тормоза; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройство антиопрокидывания; В комплект поставки входит: - набор инструментов; - насос (при наличии пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса регулируются по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях; - приводные (задние) колеса имеют цельнолитые или пневматические шины, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях; - подлокотники регулируются по высоте не менее 2-х положений; Поставка должна включать кресло-коляски не менее трех типоразмеров при ширине сиденья – не менее 50 см и не более 61 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей); Технические характеристики: Глубина сиденья – не менее 450 мм. Высота спинки – не более 360 мм. Максимальный вес – не более 25 кг. Грузоподъемность – не менее 150 кг. Максимальная высота кресла-коляски: не более 95 см. Максимальная ширина кресла-коляски: не более 85 см. Ширина кресла-коляски в сложенном виде: не более 35 см. Срок службы Товара должен составлять не менее 6 (Шести) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 30 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресел-колясок дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 15-ти (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти  (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – 28.12.2022 года.