Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия | Количество изделий, (шт) |
| 1 | 1.1. УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ: 1.1.2.СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ПЛЕЧА, 1.2. ОБЪЕМ АМПУТАЦИИ (ОТСУТСТВУЮЩИЙ СЕГМЕНТ): 1.2.2.КИСТЬ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ЧАСТЬ ПЛЕЧА; 1.3. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: 1.3.1.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 1.4. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: 1.4.2.ПОВТОРНОЕ; 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.1.1. ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА; 3.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 3.1.1. ВКЛАДНАЯ ГИЛЬЗА; 3.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 3.2.1.ВКЛАДНАЯ ГИЛЬЗА ИЗ СИЛИКОНА, 3.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 3.3.1. ЗАЩИТА КУЛЬТИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ И РУБЦОВО-ИЗМЕНЕННЫХ КУЛЬТЯХ; 4.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.1.1. ИСКУССТВЕННАЯ КИСТЬ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ КИСТИ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ: 4.2.2.КИСТЬ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПАРАМИ АКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ БЕЗ АКТИВНОЙ РОТАЦИИ В ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ ШАРНИРЕ, 5.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.1.1. ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ УЗЕЛ; 5.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО УЗЛА: 5.2.2.ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ УЗЕЛ С ПАССИВНОЙ РОТАЦИЕЙ, 6.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.1.1. ЛОКТЕВОЙ УЗЕЛ; 6.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.2.1.ЛОКТЕВОЙ УЗЕЛ ПАССИВНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШАРНИРЕ, 7.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 7.1.1. КРЕПЛЕНИЕ; 7.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ: 7.2.1.АНАТОМИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ (ЗА СЧЕТ ФОРМЫ ПРИЕМНОЙ ГИЛЬЗЫ), 7.2.3.КРЕПЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. | Протез плеча с микропроцессорным управлением | 1 |
| 2 | 1.1. УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ: 1.1.2.СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ПЛЕЧА, 1.2. ОБЪЕМ АМПУТАЦИИ (ОТСУТСТВУЮЩИЙ СЕГМЕНТ): 1.2.2.КИСТЬ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ЧАСТЬ ПЛЕЧА; 1.3. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: 1.3.1.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 1.4. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: 1.4.2.ПОВТОРНОЕ; 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.1.1. ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА; 3.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 3.1.1.ВКЛАДНАЯ ГИЛЬЗА ИЗ СИЛИКОНА, 3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 3.2.1. КРЕПЛЕНИЕ ПРОТЕЗА НА КУЛЬТЕ; 4.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.1.1. ИСКУССТВЕННАЯ КИСТЬ КОСМЕТИЧЕСКАЯ; 4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ КИСТИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ: 4.2.1. КОМПЕНСАЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО (ЭСТЕТИЧЕСКОГО, АНАТОМИЧЕСКОГО) ДЕФЕКТА; 4.3. КОМПЛЕКТНОСТЬ: 4.3.1. КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ФОРМООБРАЗУЮЩАЯ КИСТИ; 5.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.1.1. ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ УЗЕЛ; 5.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО УЗЛА: 5.2.1.ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ УЗЕЛ С ПАССИВНОЙ РОТАЦИЕЙ , 6.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.1.1. ЛОКТЕВОЙ УЗЕЛ; 6.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА), ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: 6.2.2ЛОКТЕВОЙ УЗЕЛ ПАССИВНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШАРНИРЕ И РОТАЦИЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛЕЧА, 7.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 7.1.1. КРЕПЛЕНИЕ; 7.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ: 7.2.3.ЗАМОК ПОЛИМЕРНОГО ЧЕХЛА, | Протез плеча косметический | 1 |
| 3 | 1.1. УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ: 1.1.2.СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ПЛЕЧА, 1.2. ОБЪЕМ АМПУТАЦИИ (ОТСУТСТВУЮЩИЙ СЕГМЕНТ): 1.2.2.КИСТЬ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ЧАСТЬ ПЛЕЧА; 1.3. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: 1.3.1.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 1.4. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: 1.4.1.ПЕРВИЧНОЕ, 1.4.2.ПОВТОРНОЕ; 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.1.1. ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА; 3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 3.2.1.ЗАЩИТА КУЛЬТИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ И РУБЦОВО ИЗМЕНЕННЫХ КУЛЬТЯХ; 4.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.1.1. ПРИЕМНИК ДЛЯ НАСАДОК; 5.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.1.1.НАСАДКА РАБОЧАЯ ДЛЯ ПРОТЕЗА ПЛЕЧА ПАССИВНАЯ, 5.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСАДКИ РАБОЧЕЙ: 5.2.1.ОБЕСПЕЧИВАЕТ СХВАТ И УДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТОВ, 5.2.2.ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, 5.3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЯ):5.3.1 МОЛОТОК, НОЖНИЦЫ, НАСАДКА ДЛЯ ПИСЬМА, ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ДЛЯ ГЛАЖКИ ВЕЩЕЙ, СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ. 6.1. «НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.1.1. ЛОКТЕВОЙ УЗЕЛ 6.2. «КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА), ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: 6.2.2.ЛОКТЕВОЙ УЗЕЛ ПАССИВНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШАРНИРЕ И РОТАЦИЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛЕЧА, 7.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.1.1. КРЕПЛЕНИЕ; 7.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ: 7.2.1.АНАТОМИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ (ЗА СЧЕТ ФОРМЫ ПРИЕМНОЙ ГИЛЬЗЫ), 7.2.2.ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, | Протез плеча рабочий | 1 |

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия получателю в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный и функциональный дефекты верхней конечности.

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к безопасности изделия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользования и выдача изделий производится по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя), в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.11.2024г. включительно.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации протезов 12 месяцев с даты выдачи готового изделия и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.