ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку экзопротезов молочных желез в 2024 году

| Наименование | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.190-00005050 - Экзопротез молочной железы | Назначение изделия | Качественная | Обеспечивает реабилитацию после мастэктомии. Обеспечивает восполнение постмастэктомического дефекта в широком диапазоне – от полного до частичного замещения органа (при секторальной резекции) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 400 |
|  | Функциональные характеристики | Качественная | Предназначен для постоянного дневного ношения. Обеспечивает естественный вид груди. Вкладывается в чехол из трикотажной хлопчатобумажной ткани. Изготовление по индивидуальным размерам и физиологическим особенностям. Экзопротез молочной железы в зависимости от индивидуальных особенностей получателей имеет не менее 12 типоразмеров симметричной и ассиметричной формы, обеспечивающий максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Комплектация | Качественная | Экзопротез молочной железы, упаковка для хранения экзопротеза с ложементом, чехлы, инструкция по уходу | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Материал для изготовления | Качественная | Материал экзопротеза - нетоксичный, гипоаллергенный силиконовый гель. Внешнее покрытие - специальная полиуретановая оболочка | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок составляет не менее 40 календарных дней со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества поставщик осуществляет ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.

Срок поставки Товара

- в случае поставки Товара по месту жительства (пребывания) Получателя - в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком Направления, выданного Заказчиком, но не позднее 30.11.2024 г.;

- в случае обращения Получателя к Поставщику с Направлением, выданным Заказчиком, непосредственно в пункт выдачи Товара, выдача товара осуществляется Поставщиком в пункте выдачи в день обращения Получателя, но не позднее 30.11.2024 г.

Место поставки Товара

По выбору Получателя поставка Товара Поставщиком осуществляется в пределах Тамбовской области: либо по месту жительства (пребывания) Получателя, либо в пункте выдачи Товара, организованном Поставщиком.

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений.