Техническое задание

для проведения электронного аукциона в электронной форме

«Выполнение работ по изготовлению для инвалидов туторов на  нижние конечности в 2023 году»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее-Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав изготовлен из полиэтилена высокого или низкого давления, с перфорированием или без него. Изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой. Фиксация с использованием шнуровки, штрипок или ленты «Велькро». | 50 | 5890,63 | 294 531,50 |
| 2 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав изготовлен из полиэтилена высокого или низкого давления, с перфорированием или без него. Изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой. Фиксация с использованием шнуровки, штрипок или ленты «Велькро». | 50 | 4494,63 | 224 731,50 |
| 3 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу изготовлен из полиэтилена высокого или низкого давления, с перфорированием или без него. Изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой. Фиксация с использованием шнуровки, штрипок или ленты «Велькро». | 50 | 7541,91 | 377 095,50 |
| 4 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав обеспечивает фиксацию тазобедренного сустава. Изготовлен индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой. Фиксация с использованием шнуровки, штрипок или ленты «Велькро». | 30 | 8778,45 | 263 353,50 |
|  | Итого: |  | 180 | - | 1 159 712,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта  составляет: 1 159 712  (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ (срок изготовления): в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком реестра Получателей.

Период выполнения работ: с момента получения от Заказчика реестра Получателей,  но не позднее  «10» ноября 2023 года (включительно).

Место выполнения работ: по месту изготовления Изделий.

Снятие мерок, примерка и получение Изделий: по месту жительства Получателя либо по месту изготовления Изделий.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Туторы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным

характеристикам работ

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся бандажи, аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, прочие ортопедические изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Требования к безопасности работ

Работы по изготовлению для инвалидов туторов должны осуществляться при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на соответствующие протезно-ортопедические изделия.

Требования к результатам работ

Работы по изготовлению для инвалидов туторов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке и отгрузке

Упаковка изделия должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги

Гарантийный срок составляет 7 (семь) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия.