Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку транспортных средств для обеспечения в 2023 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Заказчик: Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан.

- Источник финансирования:

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

- Предмет размещения заказа:

Поставка транспортных средств, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации (далее – автомобили, Товар).

- Требования к условиям поставки:

4.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), с учетом Постановления Правительства от 12.05.2022г. № 855.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

  - Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

  - Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

  - Автомобили должны быть легковыми.

  - Автомобили должны быть новыми, 2022-2023 года выпуска, ранее не бывшими в эксплуатации.

  - Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций нижних конечностей (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика (страховщика) должны быть оборудованы устройством ручного управления (адаптированными органами управления).

  - Специальные устройства ручного управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

  - Специальные устройства ручного управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы                            в составе автомобиля.

  - Автомобили должны иметь электронные паспорта транспортного средства.

  - Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

5.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии                           с требованиями ТР ТС 018/2011.

5.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

6. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

7. Требования к описанию объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортное средство с ручным управлением, МКПП 29.10.59.390 | Категория автомобиля: М1 | шт. | 37 |
|  |  | Тип кузова/количество дверей: седан / не менее 4 |  |  |
|  |  | Экологический класс: не менее 2 |  |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса: 4 х 2 / передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля: переднеприводная |  |  |
|  |  | Расположение двигателя: переднее поперечное |  |  |
|  |  | Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип): механическая (МТ) |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3: не более 1600 |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля: в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | Топливо: бензин с октановым числом не менее 92 |  |  |
|  |  | Система безопасности автомобиля: - подушка безопасности водителя (при наличии) - инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних), - индикация незастегнутого ремня безопасности водителя, - подголовники задних сидений L-образные (не менее 2 шт.), - иммобилайзер (при наличии), - корректор света фар гидравлический, - дневные ходовые огни, - система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС (при наличии), - антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) (при наличии) - система вспомогательного торможения (BAS) (при наличии) |  |  |
|  |  | Дополнительные функции: - электроусилитель рулевого управления - регулируемая по высоте рулевая колонка - центральный замок - электростеклоподъёмники передних дверей - обогрев наружных зеркал (при наличии) - кондиционер (при наличии) - стальные диски (при наличии) - колпаки колес декоративные (при наличии) |  |  |

8. Условия передачи и приёмки автомобиля:

Поставщик производит поставку по месту нахождения пункта выдачи товара и организует выдачу за свой счет, при представлении Получателями (застрахованными лицами, их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком (страховщиком).

Срок поставки автомобилей Поставщиком – 45 (сорок пять) дней со дня предоставления Заказчиком Списка Получателей (застрахованных лиц).

9. Место поставки автомобилей: Республика Татарстан, г. Казань, по месту нахождения пункта выдачи товара по адресу:_______________________________

10. Обязательные условия:

10.1. При выдаче Товара Получателю (застрахованному лицу) Поставщиком оформляются следующие документы:

- Акт сдачи-приёмки Товара Получателем (застрахованным лицом);

- Договор, подписанный Заказчиком, Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) (составляется в трёх экземплярах).

10.2. Поставщик письменно извещает Заказчика о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала поставки Товара Получателям (застрахованным лицам) и обеспечивает бесплатное хранение автомобилей до даты выдачи Получателю (застрахованному лицу).

11. Период поставки товара: с даты заключения контракта по 14.09.2023г. (включительно).

12. Требования к качеству, сроку и объёму предоставления гарантий на товар:

12.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12.2 Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее                       36 (тридцати шести) месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега                            (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Получателю (застрахованному лицу).

12.3. Гарантийный срок на устройство ручного управления (адаптированный орган управления) должен составлять не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки Товара.

12.4. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

12.5. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны                              в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (застрахованному лицу) при фактической передаче Товара.

12.6. Дата передачи Товара Получателю (застрахованному лицу) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжке. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

12.7. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем (застрахованным лицом) условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции        по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем (застрахованным лицом) требований, содержащихся в Сервисной книжке.

12.8. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем (застрахованным лицом) соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель (застрахованное лицо) для выполнения работ.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя (застрахованного лица) от подписания Акта сдачи-приёмки Товара.

Начал