Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2022 году.

| Код продукции ОКПД 2 | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.10.59.390 | Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2022 году (без левой ноги – 2 шт.) | Категория автомобиля должна быть М1. Тип кузова хэтчбек или седан. Количество дверей должно быть не менее 4. Колесная формула должна быть 4x2. Ведущие колеса передние. Схема компоновки автомобиля переднеприводная. Двигатель (тип) четырехтактный, бензиновый. Трансмиссия должна быть механическая. Коробка передач (тип) должна быть с механическим или автоматическим управлением. Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) должен быть не более 1600 см3. Топливо - бензин с октановым числом не менее 95. Автомобили должны иметь комплекты документов и должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента передачи его Получателю. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование. | Без левой ноги – 2 шт. Без правой ноги – 1 шт. |
| 29.10.59.390 | Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2022 году (без правой ноги – 1 шт.) |  |  |
| Всего |  |  | 3 |

Требования к условиям поставки Товара

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877 (далее – ТР ТС 018/2011), за исключением п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным: Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК-034-2014 (КПЕС2008) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению (освобождаются от обложения) НДС, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2022 года выпуска.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без левой ноги – 2 шт., без правой ноги – 1 шт.) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям

Наличие одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, за исключением п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011.

Наличие сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги).

Документы, которые должны передаваться вместе с Товаром

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства при наличии (выписка из электронного паспорта транспортного средства);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- руководство по эксплуатации специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги).

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар

В соответствии с Сервисной книжкой на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара должна устанавливаться гарантия не более 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не должно осуществляться при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, должны подлежать устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков должен продлеваться на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику либо иному официальному дилеру, к которому обратился Получатель для выполнения работ.

Условия передачи и приемки Товара

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Кургана при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Поставщик обязан Уведомлять Заказчика о факте поступления Товара не позднее 3 рабочих дней с момента его поступления на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение Товара не менее 14 дней до поставки Товара Получателю.

Место и срок поставки Товара

Место поставки Товара: г. Курган.

Срок поставки Товара: не ранее 26.12.2022 года и не позднее 28.12.2022 года.