Приложение № 1 к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

«Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания,  протезами голени модульных, в том числе при недоразвитии, протезом голени для купания, протезом голени лечебно-тренировочным в 2023 году».

| Название ПОИ | Технические и функциональные характеристики | Кол-во (изд.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 – 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.09 | Протез голени модульный состоит из жесткой несущей культеприемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (ортокрил). Приемные гильзы (одна пробная) изготавливаются по индивидуальному слепку с культи пострадавшего. Сополимерный наколенник должен, обеспечивать надежное крепление, четкое управление протезом и высокую безопасность при ходьбе. Косметическая облицовка должна быть мягкой модульной (поролон), косметическая оболочка – чулок перлоновый. Облегченная карбоновая стопа должна, гасить удары при наступлении на пятку при помощи сдвоенных пружинных элементов, обеспечивающая физиологический перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок. Крепление протеза должно осуществляться за счет вакуумной системы. В комплект протеза голени модульного входит: чехол на культю голени – хлопчатобумажных; чехол на культю голени – шерстяных; чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый). | 3 |
| Протез голени для купания ОКПД2 – 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.04 | Протез голени для купания, модульный с несущей приемкой гильзой, индивидуального изготовления по слепку, из слоистого пластика. Силиконовый лайнер с замковым креплением или без силиконового лайнера с креплением за счет формы гильзы и полимерного наколенника. Стопа влагозащищенная с повышенной упругостью в носочной части, с противоскользящим эффектом. Полуфабрикаты и регулировочно соединительные устройства на нагрузку до 150 кг. Протез может быть с немодульной косметической облицовкой из слоистого пластика или без косметической облицовки. | 1 |
| Протез голени лечебно-тренировочный ОКПД 2 – 32.50.22.121 Привязка КТРУ отсутствует КОЗ 03.29.08.07.02 | Протез голени лечебно-тренировочный с силиконовым чехлом. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Количество приемных (пробных) гильз – 1. Крепление протеза голени за счет силиконового чехла. Регулировочно - соединительное устройства соответствует весу пациента. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. В комплект протеза голени лечебно-тренировочного входить: 1 чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый). | 1 |

Основанием для выполнения работ является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Место, сроки и условия выполненных работ

Место выполнения работ: Сахалинская область, по месту нахождения исполнителя, в соответствии с направлением, выданным Заказчиком.

Условия выполнения работ: осмотр врача, снятие слепков, замеры, подборка и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий осуществляется на территории Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск) последующим изготовлением изделия в условиях Исполнителя.

Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 10.12.2023г.

Срок выполнения работы не более 30 (Тридцати) дней с даты обращения Получателя, к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.

Технические требования

Протез нижней конечности изготавливается с учетом анатомических дефектов голени индивидуально для застрахованного лица, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протеза стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлический протез изготовлен из коррозийно-стойких материалов или защищен от коррозии специальными покрытиями.

Протез нижней конечности классифицирован в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», а также соответствовать Государственному стандарту ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к материалам

Материал приемной гильзы, контактирующей с телом должен быть разрешен к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Требования к комплектности, упаковке

В комплект протеза голени модульного должны входить: чехлы на культю голени (хлопчатобумажные и шерстяные), чехлы на культю голени из полимерного материала (силиконовый).

Требования к безопасности работ

Выполнение работ по обеспечению пострадавшего протезно-ортопедическим изделием, в части осмотра врача, снятия слепков, замера подбора и выбора конструкции протезно-ортопедического изделия, у исполнителя (соисполнитель) должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Сведения о соответствии Требованиям к техническим и                   функциональным характеристикам.

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальным параметрам пострадавших и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.