Приложение №2

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на поставку телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами

для обеспечения инвалидов в 2022 году

| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема сигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим. Диагональ телевизора должна быть не менее 80 см. Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50 Гц. Поддержка стандартов DVB-T2; DVВ-C. Телетекст с памятью не менее 10 страниц. Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушением слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6. ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню должно быть на русском языке. Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Установка, настройка и обучение инвалидов правилами пользования телетекстом должна осуществляться Поставщиком. В комплект должны входить: -телевизор в комплекте с пультом дистанционного управления; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) товара); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации телевизора с телетекстом должен составлять не менее 12 месяцев с даты передачи товара Получателю и подписания Акта приемки-передачи товара. Телевизоры должны соответствовать ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | 93 |
| Наличие декларации о соответствии или сертификата соответствия или качества товара (либо документов их заменяющих) | В случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Корпус и кинескоп не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18-01-01. Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 93 |

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "05" декабря 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место выдачи Товара получателям: Место поставки получателям: Вологодская область.

Поставщик обязан предоставить получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Вологодской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

_______________

*** Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц) количество и стоимость Товара.