Приложение к извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2024 году кресел-стульев с санитарным оснащением  в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Назначение | предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  | 230 |
|  |  |  | Рама | разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |  |
|  |  |  | Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 46 см |  |  |
|  |  |  | Спинка | регулируется по горизонтали |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Вид колес | цельнолитые | не менее 4 шт |  |
|  |  |  | Диаметр колес |  | не более 10 см |  |
|  |  |  | Стояночные тормоза на задних колесах | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 10 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |  |
| 2 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Назначение | предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  | 670 |
|  |  |  | Рама | разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |  |
|  |  |  | Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |  |
|  |  |  | Спинка | регулируется по горизонтали |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 46 см |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое сиденье с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Противоскользящие наконечники на ножках | наличие |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 7 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |  |
| 3 | 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Назначение | предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  | 33 |
|  |  |  | Рама | неразборная, изготовлена из стальных труб |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья |  | Не менее 50 см и не более 61 см, предоставляется не менее 3 типоразмеров |  |
|  |  |  | Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Противоскользящие наконечники на ножках | наличие |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | фиксированные, противоскользящие |  |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 10 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 180 кг |  |
| 4 | 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Назначение | для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц и инвалидами самостоятельно с помощью обода приводных колес. |  | 2 |
|  |  |  | Рама | складная или разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |  |
|  |  |  | Подножки | регулируемые по высоте, откидные и съемные |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое санитарное сиденье с мягкой съемной подушкой или мягкое санитарное сиденье со съемной вставкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно | наличие |  |  |
|  |  |  | Колеса | цельнолитые |  |  |
|  |  |  | Стояночные тормоза | наличие |  |  |
|  |  |  | Ручки для сопровождающего лица | наличие |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья |  | не менее 41 см и не более 51 см, предоставляется не менее 2 типоразмеров |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 21 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |  |
| ИТОГО: | 935 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;  национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Поверхности, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения Товара. Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы, за исключением случаев, когда ТСР предназначены для сохранения таких материалов. Для изготовления Товара должны применяться пожаробезопасные материалы (п.4.6.6, п.4.6.7, 4.8.10 ГОСТ Р 51632-2021).

Для изготовления товара используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. Материалы, применяемые для изготовления товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы ТСР при его нормальной эксплуатации. (п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021).

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка товара должна содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020).

Место нанесения маркировки на изделии или табличке, прикрепленной к нему, - в соответствии с конструкторской документацией на изделие (п. 11.1.2 ГОСТ Р 50444-2020).

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Кресла-стулья должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, установленным в ГОСТ 30.001-83, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены (п. 4.7.1 ГОСТ Р 51632-2021).

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-86. (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021).

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-стульев должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, если иное не требуется, исходя из назначения ТСР. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения пользователя (п. 4.8.19 ГОСТ Р 51632-2021).