Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению и обеспечению пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве протезами верхних конечностей в 2023 году

| Наименование работы | Особенности | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением ОКПД 2 - 32.50.22.121 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением. Протез предназначен для частичной компенсации врожденных или приобретенных травм, приведших к ампутации верхних конечностей на уровне предплечья при сохранении активного локтевого сустава. Протез должен состоять из двух основных частей: гильзы и модуля кисти (KS-Bionic или эквивалент). Протез должен быть с лучезапястным шарниром, обеспечивающим пассивную ротацию кисти. Модуль кисти должен быть бионическим, с программным управлением, с независимым электромотором для каждого пальца, большой палец - с бесступенчатым пассивным отведением и приведением, с возможностью программирования 24 различных схватов пальцев кисти с помощью смартфона, с пропорциональным управлением скорости перемещения пальцев от двух датчиков миосигналов, с питанием от аккумулятора. В каждый момент кисть должна позволять осуществлять 6 активных схватов: 3- с противопоставленным большим пальцем, 3 - с отведенным. Установка активных схватов - через смартфон. Кисть должна быть укомплектована одним аккумулятором ёмкостью 2600мАч и зарядным устройством к нему, смартфоном и миотестером для проверки уровня миосигналов пациента. Гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку. Гильза протеза должна быть составной. Внешняя (несущая) гильза должна быть выполнена из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, внутренняя (приемная) гильза - из двухкомпонентного силикона. Крепление за счет формы приемной гильзы и мягких тканей культи. Протез должен комплектоваться двумя косметическими оболочками кисти из силикона с армирующей сеткой с подбором цветовых характеристик и размера под конкретного пострадавшего. В комплект должно входить зарядное устройство. Управление протезом должно осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Управление протезом - одно/двухканальное (в зависимости от медицинских показаний для конкретного пострадавшего) | шт. | 1 |
| ИТОГО |  | 1 |

Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи изделия.

Протезы должны соответствовать: «ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», «ГОСТ Р 56138-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к условиям исполнения контракта:

Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

Обслуживание пострадавшего на производстве с целью изготовления изделия должно осуществляться в пункте(ах), находящемся на территории Смоленской области с обеспечением условий «доступной среды».

Исполнитель обязан передать готовое изделие пострадавшему (представителю пострадавшего) на основании акта приема-передачи изделия при предъявлении им паспорта и направления на получение либо изготовление технических средств реабилитации, в том числе протезов, протезно-ортопедических изделий, отрезов.

Срок обеспечения протезом не должен превышать 60 календарных дней со дня обращения пострадавшего (представителя, пострадавшего) к исполнителю.

При передаче готового изделия пострадавшему (представителю пострадавшего) исполнитель и пострадавший (представитель пострадавшего) должны подписать акт приема-передачи изделия. Акты приема-передачи изделия должны быть составлены в трех экземплярах - один экземпляр передается заказчику, второй экземпляр остается у исполнителя, третий экземпляр передается пострадавшему (представителю пострадавшего).

Исполнитель должен уведомить заказчика любым удобным и доступным средством связи о выполненных в полном объеме работах по изготовлению изделия не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты готовности изделия к выдаче.

Стороны согласовывают дату, время и место проведения проверки изделия.

Проверка готового изделия осуществляется заказчиком до его выдачи пострадавшему.

При проверке готового изделия Заказчик проверяет соответствие изделия требованиям, установленным описанием объекта закупки.

После проверки изделия сторонами подписывается акт проверки выполненных работ, затем исполнитель передает изделие пострадавшему.

После передачи изделия пострадавшему исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней передает заказчику документы для оплаты и формирует документ о приемке выполненных работ в виде структурированного документа с использованием единой информационной системы в сфере закупок. После получения документов от исполнителя заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит экспертизу выполненных работ, экспертиза проводится силами заказчика. Результаты экспертизы оформляются заключением экспертизы выполненных работ. После проведения экспертизы заказчик подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, подписанный усиленной электронной подписью. После подписания акта приемки выполненных работ заказником в течение 7 (семи) рабочих дней осуществляется оплата выполненных работ.

Срок действия и исполнения контракта: с даты подписания контракта.

Требования к выполнению работ:

Исполнитель обязан выполнить работы по изготовлению изделий и обеспечить ими пострадавшего (представителя, пострадавшего).

Срок выполнения работ по изготовлению изделия и обеспечению им пострадавшего: с даты выдачи направления заказчиком получателю по 29.09.2023 года (включительно).

Место выполнения работ (место выдачи готового изделия):

Обеспечение пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве изделием (заказ, примерка, выдача готового изделия) осуществляется по выбору пострадавшего:

1. По месту нахождения пунктов, организованных Исполнителем контракта на территории г. Смоленска и Смоленской области.

2.  По месту фактического проживания, пострадавшего (Смоленская область).