Техническое  задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2022 году опор для стояния для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД 2 | Наименование Товара / Номер вида ТСР (изделий)* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 | Опора для стояния для детей-инвалидов, 6-09-01 | описание | предназначена для поддержки и размещения ребенка с ограниченными возможностями в положении стоя, представляет собой вертикальную раму на металлическом колесном основании |  | 1 |
|  |  |  | регулировка угла наклона | наличие |  |  |
|  |  |  | положение наклона | вперед и назад -комбинированный |  |  |
|  |  |  | подголовник | наличие |  |  |
|  |  |  | держатель спинки | наличие |  |  |
|  |  |  | приспособление для сохранения зазора между ногами |  | абдуктор или разделитель ног |  |
|  |  |  | изолированное разведение ног | наличие | разведения ног до угла не менее 30 градусов |  |
|  |  |  | боковые упоры для груди | наличие |  |  |
|  |  |  | упоры для коленей | наличие |  |  |
|  |  |  | упор для таза | наличие |  |  |
|  |  |  | подножки | наличие |  |  |
|  |  |  | ремень для груди | наличие |  |  |
|  |  |  | ремень для таза | наличие |  |  |
|  |  |  | столик | наличие |  |  |
|  |  |  | рост пользователя | 110cм. |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| 2 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 | Опора для стояния для детей-инвалидов, 6-09-01 | описание | предназначена для поддержки и размещения ребенка с ограниченными возможностями в положении стоя, представляет собой вертикальную раму на металлическом колесном основании |  | 2 |
|  |  |  | регулировка угла наклона | наличие |  |  |
|  |  |  | положение наклона | вперед и назад -комбинированный |  |  |
|  |  |  | подголовник | наличие |  |  |
|  |  |  | держатель спинки | наличие |  |  |
|  |  |  | приспособление для сохранения зазора между ногами |  | абдуктор или разделитель ног |  |
|  |  |  | изолированное разведение ног | наличие | разведения ног до угла не менее 30 градусов |  |
|  |  |  | боковые упоры для груди | наличие |  |  |
|  |  |  | упоры для коленей | наличие |  |  |
|  |  |  | упор для таза | наличие |  |  |
|  |  |  | подножки | наличие |  |  |
|  |  |  | ремень для груди | наличие |  |  |
|  |  |  | ремень для таза | наличие |  |  |
|  |  |  | столик | наличие |  |  |
|  |  |  | рост пользователя | 96см. |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| 3 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 | Опора для стояния для детей-инвалидов, 6-09-01 | описание | предназначена для поддержки и размещения ребенка с ограниченными возможностями в положении стоя, представляет собой вертикальную раму на металлическом колесном основании |  | 1 |
|  |  |  | регулировка угла наклона | плавная бесступенчатая от горизонтального до вертикального положения |  |  |
|  |  |  | положение наклона | вперед и назад -комбинированный |  |  |
|  |  |  | подголовник | с боковыми упорами головы |  |  |
|  |  |  | держатель спинки | наличие |  |  |
|  |  |  | фиксатор для туловища | регулируемый по ширине и высоте |  |  |
|  |  |  | приспособление для сохранения зазора между ногами |  | абдуктор или разделитель ног |  |
|  |  |  | изолированное разведение ног | наличие | разведения ног до угла не менее 30 градусов |  |
|  |  |  | упоры для коленей | наличие |  |  |
|  |  |  | поддержка таза | с разделителем между ног, с возможностью регулировки высоты |  |  |
|  |  |  | раздельные подножки | с независимой регулировкой длины и отведения для каждой ноги с индивидуально настраиваемыми упорами – держателями стоп |  |  |
|  |  |  | столик | наличие |  |  |
|  |  |  | рост пользователя | 103см. |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| ИТОГО | 4 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 2-х лет.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет не менее 24 месяца.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Опора – вспомогательное техническое средство, предназначенное для позиционной терапии инвалидов в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения, для отработки правильного стереотипа рецепторного движения, для создания правильного симметричного положения инвалида и удерживания равновесия в положении сидя.

Опора должна удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых это устройство предназначено.

Опора должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Опорные детали не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов.

Опора должна быть приспособлена (доступна) для чистки и не должна удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опоры, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности опоры должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, применяемые для изготовления опоры, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали опор при его нормальной эксплуатации 
(п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка опор должна соответствовать требованиям п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Упаковка опоры должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование опоры должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара  до 30 ноября 2022 года.

Место поставки товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - в Челябинскую область право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.