Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению инвалида протезом верхней конечности

Описание объекта закупки на проведение открытого конкурса в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, требующих стационарных условий, по обеспечению инвалида протезом верхней конечности

Количество: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 3 432 842,75 рублей

ИКЗ: 231100104079110010100101160013250323.

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти Страна происхождения ___________ | Общее описание: Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти при полном или частичном отсутствии пальцев. Протез состоит из: - модуля кисти с модулями пальцев, состоящими из мотор-редуктора и кинематического механизма, размещенных в корпусе пальца; - внутренней (культеприемной) гильзы; - системы питания, включающей АКБ и плату управления питанием, модуль зарядки и включения; - системы управления; - внешней гильзы. Привод модуля пальца электромеханический. Протез может запомнить 8 различных жестов. По умолчанию в протезе настроен первый жест - кулак, остальные жесты могут настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение. Внешний вид: Предусмотрен дизайнерский пластиковый корпус кисти, окрашенный в выбранный цвет. Пользователь определяет: - цвет для каждой пластиковой детали протеза отдельно: из базовой палитры цветов; - тип поверхности пластиковых деталей протеза: глянцевый или матовый; - цвет культеприемной гильзы. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Могут быть оснащены токопроводящими (touchscreen) напальчниками черного цвета. Применение косметической внешней оболочки НЕ предусматривается. Управление: Управление протезом происходит за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, расположенных во внутренней гильзе. Управление протезом двухканальное. Питание: В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Культеприемная гильза: Приёмная гильза изготавливается из термолина. Удержание протеза на культе за счет анатомических особенностей культи и/или за счёт ремней-стяжек. | 1 |
|  | Итого: |  | 1 |

*Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалида в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 50 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания срока исполнения контракта.

Срок действия государственного контракта до 29.09.2023.

ОКПД2:

32.50.22.121 - Протезы внешние