Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2023 году противопролежневых матрацев для обеспечения инвалидов, проживающих на территории  Челябинской области.

Противопролежневые матрацы (матрасы) представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код трехуровневой классификации 18 12 18.

Противопролежневый матрац - вспомогательное средство для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) во время лежания, предназначенные для перераспределения нагрузки на уязвимые (ранимые) участки тела во время длительного периода лежания и предотвращающие появления язв и гангрен от пролежней.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара* | Наименование и код позиции КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10-01-01 | Противопролеж-невый матрац полиуретановый | - | Назначение | для профилактики пролежней, создания комфорта и устойчивого положения тела для инвалидов, длительно находящихся на постельном режиме |  | 120 |
|  |  |  |  | Наполнитель | Вязко-эластичный упругий пенополиуретан (100% объема) |  |  |
|  |  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | не менее 1800 мм. |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | не менее 800 мм. |  |
|  |  |  |  | Высота |  | не менее 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка |  | не менее 110 кг. |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит | - матрац противопролежневый; - съемный чехол; - паспорт (инструкция) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |  |
| 2 | 10-01-02 | Противопро лежневый матрац гелевый | 22.19.71.190-00000005 Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Назначение | для профилактики пролежней у больных, длительно находящихся на постельном режиме и подверженных риску развития трофических нарушений в местах соприкосновения кожи с постельным бельем |  | 100 |
|  |  |  |  | Наполнитель | гелевый компонент |  |  |
|  |  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | не менее 1800 мм. |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | не менее 800 мм. |  |
|  |  |  |  | Высота |  | не менее 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка |  | не менее 110 кг. |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит | - матрац противопролежневый; - съемный чехол; - паспорт (инструкция) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |  |
| 3 | 10-01-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрес-сором) | 22.19.71.190-00000004 Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Назначение | для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела |  | 125 |
|  |  |  |  | Наполнитель | Воздух (100 % объема) |  |  |
|  |  |  |  | Структура надувных камер |  | ячеистая или трубчатая |  |
|  |  |  |  | Воздушный компрессор | малошумный непрерывно работающий, обеспечивающий возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента |  |  |
|  |  |  |  | Используемое напряжение для работы компрессора |  | не менее 220 В |  |
|  |  |  |  | Длина |  | не менее 1800 мм. |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | не менее 840 мм. |  |
|  |  |  |  | Высота |  | не менее 60 мм. |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка |  | не менее 110 кг. |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит | - матрац противопролежневый; - трубка соединительная; - компрессор (насос воздушный); - ремкомплект: заплата, клей; - паспорт (инструкция) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |  |
|  | ИТОГО: | 345 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Товар  должен отвечать общим техническим требованиям ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».  Противопролежневые матрацы, оснащенные компрессором (насосом), должны соответствовать ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

Поверхности, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения Товара. Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Для изготовления Товара должны применяться пожаробезопасные материалы.(п.4.6.7, п.4.6.7, 4.8.10, п.4.4.10  ГОСТ Р 51632-2021).

Для изготовления товара используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. Материалы, применяемые для изготовления товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы ТСР при его нормальной эксплуатации. (п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021).

У воздушных противопролежневых матрацев компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы. (п.5.6 ГОСТ Р 57769-2021)

Поверхность воздушного матраца должна обеспечивать переменное давление и эффект непрерывного массажа.

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка компрессора должна иметь, по меньшей мере, «постоянно нанесенную»  и «ясно различимую» маркировку в соотвествии с п. 6.1.а ГОСТ Р 50267.0-92.

Маркировка товара должна содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020).

Место нанесения маркировки на изделии или табличке, прикрепленной к нему, - в соответствии с конструкторской документацией на изделие (п. 11.1.2 ГОСТ Р 50444-2020).

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортировать следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. (п. 12.1.1 ГОСТ 50444-2020).

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 28 апреля 2023 года.

Место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н         "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".