Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, протеза предплечья с внешним источником энергии»

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья с внешним источником энергии с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Кисть миоэлектрической: с возможностью управления кистью как от двух, так и одного электрода для пациентов, имеющих одну работоспособную группу мышц; с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата, обеспечивающей естественную и скоординированную работу всех пяти пальцев, с повышенной скоростью и точностью движений, гарантирующих выполнение 12 моделей захватов, жестов искусственной кисти. Кисть имеет поворачиваемый вручную большой палец для различных вариантов схвата, 2-5 пальцы с подвижностью в пястно-фаланговом и среднем суставах. Статическая нагрузка на каждый палец 32 кг. Статическая нагрузка на протез 90 кг. Время схвата кисти из полностью открытой в положение кулак 2 секунды. Пассивная ротация в запястье в объеме 360 градусов. Возможны три варианта соединения запястья: быстросъемное запястье с коаксиальным разъемом или запястье с функцией фиксированного сгибания или запястье с функцией мультиподвижного сгибания или вычленения запястья. Оболочка косметическая силиконовая с армирующей сеткой из 18 стандартных оттенков и косметическая оболочка «активная кожа» с возможностью управления устройствами с Мультитач дисплеями и косметическая оболочка «Контур» с возможностью управления устройствами с Мультитач дисплеями. Общее количество поставляемых косметических силиконовых оболочек 6 шт. Гильза индивидуальная составная, геометрической копией сохранившейся руки, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Зарядное устройство с электропитанием от промышленной сети переменного тока, в комплект входят две аккумуляторные батареи. Приспособления отсутствуют. Крепление индивидуальное. Тип протеза: постоянный. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, включая защиту от любых случайных повреждений. Зарядное устройство с электропитанием от промышленной сети переменного тока, в комплект входят две аккумуляторные батареи. Приспособления отсутствуют. Крепление индивидуальное. Тип протеза: постоянный. | 1 | 2 820 032,47 |